RADA: 1964 - 29/08/2019 08:21:47 en Ayuntamiento de Vélez Blanco - Pg. 1/66

PROYECTO DE ACTUACION PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

PROMOTOR:

MARIA DEL CARMEN GARCIA RAMIREZ

SITUACIÓN:

PARAJE HOYA LOS SANCHEZ, S/N 04830 VELEZ BLANCO (ALMERIA)

REDACTADO POR:

JUAN FRANCISCO JIMENEZ FERNANDEZ INGENIERO TECNICO AGRICOLA

COLEGIADO Nº 714

- DE ACTUACION PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

INDICE

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA

  - PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD

  - DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

    - SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y DELIMITACIÓN DE LOS TERRENOS AFECTADOS

    - CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y JURÍDICA DE LOS TERRENOS

    - CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DE LA ACTIVIDAD

    - CARACTERÍSTICAS	DE	LAS	EDIFICACIONES,	CONSTRUCCIONES,	OBRAS	E INSTALACIONES QUE INTEGRE

      - Descripción del sistema estructural

      - Descripción de las características básicas de la actuación y su previsible incidencia ambiental

    - PLAZOS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

  - JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE:

    - UTILIDAD PÚBLICA O INTERÉS SOCIAL DE SU OBJETO

    - VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA Y PLAZO DE DURACIÓN DE LA CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA DE LOS TERRENOS, LEGITIMADORA DE LA ACTIVIDAD

    - PROCEDENCIA O NECESIDAD DE LA IMPLANTACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE, JUSTIFIACICÓN DE LA UBICACIÓN CONCRETA PROPUESTA Y DE SU INCIDENCIA URBANÍSTICO-TERRITORIAL Y AMBIENTAL, ASÍ COMO DE LAS MEDIDAS PARA LA CORRECCIÓN DE LOS IMPACTOS TERRITORIALES O AMBIENTALES

    - COMPATIBILIDAD CON EL RÉGIMEN URBANÍSTICO DE LA CATEGORÍA DE SUELO NO URBANIZABLE, CORRESONDIENTE A SU SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

    - NO INDUCCIÓN DE LA FORMACIÓN DE NUEVOS ASENTAMIENTOS

  - OBIGACIONES ASUMIDAS POR EL PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD

DOCUMENTO Nº 2: FICHA URBANÍSTICA

DOCUMENTO Nº 3: MEMORIA AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD

DOCUMENTO Nº 4: ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICA

DOCUMENTO Nº 5: OTROS DOCUMENTOS

DOCUMENTO Nº 6: PLANOS

P. DE ACTUACION PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

DOCUMENTO Nº 1

MEMORIA

P. DE ACTUACION PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

- PROMOTOR

Se redacta el presente proyecto de actuación para la ampliación de una explotación porcina existente, consistente en la realización de 1 nave, de uso ganadero para cebo en integración, a petición del promotor de la misma, Dña. María del Carmen García Ramírez, con DNI: -------- y domicilio social en ------------; con el fin de obtener los permisos y licencias de actividad y obras por parte del Excmo. Ayuntamiento de Vélez Blanco, necesarios para la ejecución de los trabajos y desarrollo de la actividad ganadera que desempeñará el promotor del presente proyecto.

P. DE ACTUACION PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

  - Situación, emplazamiento y delimitación de los terrenos:

La actuación tipo, se trata de una nave aislada, que se situará en el interior del recinto o vallado sanitario donde se encuentra la explotación existente que se pretende ampliar, sobre los terrenos agrícolas que se ubican en el paraje conocido como Hoya Los Sánchez, del término Municipal de Vélez Blanco. Los terrenos donde se ubica la explotación están clasificados como Suelo No Urbanizable (S.N.U) de carácter Natural o Rural, con una superficie aproximada de 5,5250 Has, que catastralmente se corresponde con las parcelas 7, 8, 9 y 12 del polígono 46 del término municipal de Vélez Blanco; la superficie destinada para la actuación del proyecto asciende a un total aproximado de 9.000 m², aproximadamente.

El promotor del proyecto, actualmente, desarrolla la actividad agrícola en estos terrenos con cultivo de cereal de invierno.

  - Caracterización física y jurídica de los terrenos:

Se adjunta copia de la escritura de los terrenos donde se pretende construir dicha explotación.

Se ha realizado el proyecto de actuación indicando en los planos la situación catastral, distribución, cotas y superficie de las edificaciones en planta, así como el  emplazamiento donde se van a ubicar las naves; indicando en los mismos las características de las instalaciones, superficie y ubicación dentro de la finca.

  - Características socio-económicas de los terrenos:

La actividad a desarrollar, es una de las principales actividades implantadas en el municipio, el sector de la agricultura-ganadería es el predominante en la comarca; las actividades relacionadas con dicho sector, para explotarlas convenientemente, requieren de una inversión inicial importante, principalmente en instalaciones, maquinaria y aperos, pero que en pocos años se ven repercutida con beneficios, por lo que es una alternativa para los ciudadanos del municipio, con el fin de mejorar sus rentas.

Principalmente los sectores que especialmente obtienen mejores beneficios son los cultivos de secano en extensión y la ganadera intensiva, debido a su bajo coste de mantenimiento y ser una actividad relacionada con el sector agrario, indicando que también es predominante en la zona del municipio y la comarca, representando así una salida factible del producto obtenido; y en base a un desarrollo óptimo de la actividad validado por la construcción de varias naves de uso ganadero que permitan obtener un nivel de producción que asegure un ingreso mensual suficiente para la dedicación absoluta a esta actividad.

La actividad a generar es una actividad arraigada en la comarca en la que se ubica, ya que se puede alternar la misma con otras labores diarias, y debido al continuo retroceso de las ayudas a explotaciones agrícolas y otros sectores existentes, y el bajo rendimiento de los precios del cereal, los ganaderos y agricultores necesitan rentabilizar y optimizar al máximo los recursos que poseen, y generar nuevas fuentes de ingresos que se pueden obtener a través de este tipo de actividad.

  - Características de las edificaciones, construcciones, obras e instalaciones que integra

P. DE ACTUACION PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

La construcción de la nave se realizará a través de pórticos de estructura metálica, el cerramiento se va a realizar con bloques aparejados de hormigón o cerámicos, o en su defecto placa prefabricada de hormigón, y todo ello sobre una cimentación de hormigón armado. En la nave se debe tener en cuenta su higiene y limpieza, por lo que el suelo para la estancia de los animales se compartirá con un vaso interior soterrado para almacenamiento de los residuos ganaderos, además de recibir las aguas procedentes de la limpieza del interior de las instalaciones; estos vasos deberán ser estancos y de superficie lo menos rugosa posible para facilitar la evacuación del agua y los purines con gran rapidez.

Las principales instalaciones que se acometerán en las naves, son las propias para el correcto funcionamiento y desarrollo de la actividad, como pueden ser equipos contra incendios (extintores), iluminación de las naves, instalación de comederos y bebederos, etc, todo ello con el cumplimiento de la normativa sectorial aplicable de bienestar animal.

Para la gestión y manejo de los residuos de subproducto animal, en aplicación de la normativa e instrucción reglamentaria actual, se dispondrán además de las fosas interiores de las naves ubicadas bajo los alojamientos de los animales, dos (2) balsas exteriores de contención/desecación, de grandes dimensiones, impermeabilizadas mediante lámina plástica o por una capa de zahorra artificial, netamente arcillas, que extendidas y apisonadas conferirán un coeficiente de impermeabilidad lo suficientemente alto para evitar filtraciones, y que facilitará las labores de carga del residuo por no ser tan frágil como las laminas plásticas; dispondrán también de vallado perimetral. Estas balsas, a su vez estarán comunicadas por gravedad entre sí.

Para llevar a cabo la actividad y mejorar el sistema productivo además de mejorar la calidad y productividad de la explotación, las naves ganaderas se proyectan con el fin de albergar a los animales durante el ciclo de cebo y poder gestionar correctamente los residuos producidos por los mismos durante el periodo de tiempo que dura un engorde.

    - Descripción del sistema estructural y constructivo:

La solución adoptada para la estabilidad de las naves, es la tradicional, basadas en pórticos de estructura metálica que transmiten las cargas hacia una cimentación de hormigón armado compuesta por losas y muros de cimentación para la formación del vaso interior, de donde partirán los pilares, unidos entre sí mediante vigas de atado  en disposición ortogonal de perfiles metálicos laminados en caliente. La estructura horizontal, mediante dinteles quebrados simples de viga metálica con correas, tirantillas, y entramado lateral, apoyadas sobre los pilares antes mencionados; y cerramientos con muros de bloque de hormigón o cerámicos, o placa prefabricada de hormigón.

Los restantes elementos a emplear corresponden a la práctica normal de la construcción, teniendo presente su ubicación y el tipo de edificación a realizar.

Los tratamientos de fachada serán de betún asfáltico en el exterior de las zonas propensas a transmisión de humedad. Y en los acabados exteriores e interiores a cara vista, se realizará un enfoscado y fratasado de mortero de cemento, sobre el que se aplicarán dos manos de blanqueado mediante pintura o cal.

En el cálculo y dimensionamiento de los elementos estructurales se tendrán en cuenta las pautas y determinaciones fijadas por las normas de aplicación en la actualidad de la correcta edificación.

Se adopta el sistema de losa de hormigón continua y muro perimetral armado, para el reparto de las cargas existentes, situándose el plano de asiento de la cimentación sobre una profundidad media de entre 120-150 cm, generando las fosas interiores de almacenamiento de purín.

P. DE ACTUACION PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

Reconocido el terreno, se estima un firme de resistencia heterogénea que después de evaluado se calcula para una presión máxima admisible de 1,8 kg/cm2. La resistencia característica del hormigón será fck=250 kg/cm2, y deberá cuidarse de sobremanera la elección de áridos y el vibrado en obra; los restantes elementos y componentes se presentarán a la Dirección Facultativa los certificados del fabricante en cada una de las partidas que reciba, así como el análisis de agua a utilizar.

      - Soleras:

La planta baja en contacto con el suelo, que no esté destinada a fosa de almacenamiento interior, se hará mediante solera ligera de hormigón de 20-25 cm de espesor de hormigón (HA-20) con mallazo interior de 20x24 o similar formando juntas de retracción formando cuadrículas de 6 x 6 m. Si fuera necesario se instalará capa de aislante para la humedad de polietileno bajo solera.

La construcción de las soleras se ejecutará dándole pendiente hacia las fosas interiores, dejando el suelo con pocas rugosidades, para que se pueda realizar la limpieza con agua a presión y la salida de los residuos se produzca fácilmente.

      - Estructura:

Estructura general a través de pórticos de viga de acero laminado en pilares, vigas y arriostramientos, siendo todo este material del tipo A-42B.

      - Cerramientos:

Serán muros de bloque de hormigón aligerado, de 20 cm de espesor o bloque cerámico vertical de 19 cm; o en su defecto, placas prefabricadas de hormigón armado. Los cerramientos estarán calculados para resistir, a parte de las cargas verticales correspondientes y de su peso propio, la acción del viento.

Con la constitución anterior el cerramiento debe tener un coeficiente de transmisión térmica inferior a 1,5 Kcal/hºC (valor máximo para la zona climática) y una atenuación acústica mayor de 50 dBA, consiguiéndose una perfecta estanqueidad frente a los agentes exteriores.

      - Cubiertas:

Las cubiertas inclinadas estarán formadas por placas de fibrocemento onduladas, libres de amianto y fijadas sobre las correas de cubierta mediante grapas o tornillos auto-roscantes.

En el centro de la cumbrera, se realizará una chimenea o aireador para la evacuación del aire viciado del interior de la nave ganadera. La cubierta queda definida con más detalle en la documentación grafica adjunta.

      - Carpintería y Cerrajería:

La carpintería exterior será de acero cuya tipología, memoria y detalles se especificarán en los planos del proyecto de ejecución. El sistema de cierre, el soporte para el vidrio y el sistema de anclaje a la fábrica permitirán una total estanqueidad, tanto en la propia carpintería como a las uniones o juntas con la fábrica del cerramiento, a la vez que permita la recogida y evacuación del agua de condensación, de modo que no se produzcan deterioros en el interior.

Las ventanas especiales ganaderas, serán indeformables, del tipo y espesor definido en el proyecto de ejecución, y en su elección se considerará que sea capaz de soportar la acción de su propio peso y la del viento.

    - Descripción de las características básicas de la actuación y su previsible incidencia ambiental.

    - Localización:

P. DE ACTUACION PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

Descripción literal de la situación de las naves:

Las naves que se pretenden construir se ubican en el término municipal de Vélez Blanco (Almería), en el paraje denominado “Hoya los Sánchez”, y según las referencias de las fincas antes mencionadas. La ubicación exacta queda bien definida en los planos adjuntos.

Justificación: Se justifica la localización de la nave en ese lugar concreto, debido a que las parcelas son propiedad del peticionario, con lo que el coste de su compra es nulo, con la consiguiente reducción de precios en costes de instalación; y porque es el lugar donde se encuentra la explotación existente que se pretende ampliar y se cumplen los requisitos de separación sanitaria a otras explotaciones y a los núcleos de población, siempre respetando las distancias exigidas por la normativa vigente.

Documentación cartográfica:

Se presentan planos de situación y emplazamiento de la explotación, junto con plano de distancias a linderos, para comprobación de que se cumplen las distancias mínimas a linderos que marcan las NN.SS. de planeamiento Provincial y/o normativa de aplicación al respecto.

Superficies de la finca en la que se ubica la explotación:

Según los datos que obran en mi poder, los terrenos en los que se ubicará la instalación, presentan una extensión catastral de aproximadamente 5,5250 Has. Se adjuntan planos de situación y emplazamiento con indicación de las superficies de las parcelas.

Infraestructuras que el proyecto pueda generar:

Todos los caminos de acceso se encuentran ya ejecutados y en perfecto estado y son aptos para la circulación de vehículos pesados, la actuación se realizará cercana a los caminos existentes, por lo que no generará nuevas infraestructuras.

    - Afecciones derivadas de la actuación:

      - Las afecciones que se pueden producir son como consecuencia de la excavación de la cimentación de las naves. Se observa, que las excavaciones, no son significativas, y la tierra procedente de las mismas servirá para el  relleno que se hace necesario en algunas zonas dentro de la misma parcela.

No se producirán grandes desmontes, ya que las construcciones se van a realizar en terreno llano de cultivo.

La superficie a construir es:

| Uso | Superficie Útil | Superficie Construida |
| --- | --- | --- |
| Nave Ganadera 01 | 351,05 m² | 372,08 m² |
| Total: | 351,05 m² | 372,08 m2 |

La instalación proyectada se va a construir en suelo de calificación no urbanizable, es decir, suelo no urbanizable de carácter natural o rural, según la normativa de planeamiento vigente. En dicho suelo están permitidas las

- DE ACTUACION PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

explotaciones de uso agrícola-ganadero, siendo dichas naves e instalaciones una construcción vinculada a una actividad ganadera.

En la construcción de las edificaciones propuestas no se producirán vertidos ni se creará vertedero para los desechos y todos los vertidos que pudiese ocasionar se trasportarían según la normativa vigente a vertederos próximos y legislados.

      - Breve descripción del medio físico:

B.1.- Condiciones climáticas: Viento, precipitaciones, temperatura, etc.

  - Viento: El viento predominante es, el viento de poniente, y del oeste, aunque existen en menor cuantía los vientos de levante (Produciéndose estos principalmente en los meses de invierno).

  - Precipitaciones: Son escasas, siendo de forma torrencial, sobre todo en el otoño, nula o de escasa importancia en la estación estival. En general las precipitaciones son las que normalmente se producen en los climas de tipo mediterráneo del sureste español.

  - Temperaturas: Las temperaturas suelen ser altas en verano, y los inviernos se encrudecen por la altitud y la cercanía a la serranía, en general el clima típico mediterráneo de montaña.

B.2.- Geomorfología, geología y suelo:

  - Hidrología Superficial: Con motivo de las acciones del proyecto diseñado no se producirán pérdidas en la calidad del agua por contaminación puntual, ni se producirán cambios en el flujo de la circulación de las aguas, ni modificaciones en los procesos de sedimentación, ya que en ningún momento las aguas producidas entrarán en contacto con las aguas superficiales.

  - Hidrología Subterránea: La posible contaminación de aguas subterráneas se puede realizar a través de las filtraciones que se produjeran del almacenamiento de los residuos de subproducto animal, mediante la filtración de los líquidos procedente de los residuos ganaderos almacenados. Aunque serían mínimas las filtraciones o el agua no llegaría a contaminarse, debido a que el residuo producido en la explotación se almacenara en fosas interiores que se conciben como impermeables.

  - Suelo: La nave ocupa una superficie que comporta pérdida de suelo debido a su construcción e infraestructura en general, compactación por el tránsito de vehículos y maquinaria. No se incrementa la erosión, debido a que no se prevén grandes desplazamientos de tierras, al encontrarse en zonas llanas.

  - Vegetación: La vegetación autóctona no se verá afectada, ya que la actuación es muy puntual y de escasa importancia, con respecto a la totalidad de la finca; además las construcciones se realizarán sobre tierras de uso actual agrícola.

  - Fauna: El planeamiento general no provocará un efecto directo sobre la fauna ligada al suelo y a la vegetación por desaparición de este.

La ampliación de la explotación existente mediante la ejecución de una nave ganadera mas, pensamos que no significará una modificación relevante del paisaje tradicional, ni producirán distorsiones en su alrededor.

  - Plazos de inicio y terminación de las obras.

La obra a realizar es principalmente la nave ganadera, que estará aislada pero cercana a las demás existentes, la cual se ubicará en el interior del recinto vallado de la explotación existente

P. DE ACTUACION PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

y se servirá de todos los servicios existentes en la explotación, etc. Las obras se ejecutarán una vez obtenidos todos los permisos, autorizaciones y licencias, como son los de obra y actividad.

Darán comienzo en un plazo inferior a dos meses desde que se obtiene la licencia de obras, y la obra se desarrollará en una única fase, según los plazos que a continuación describimos:

- Replanteo de las obras.

- Inicio de la explanación del terreno, excavación de las distintas cimentaciones, y colocación de la armadura y hormigonado, saneamiento.

- Estructura y cubierta de las naves, y solera de hormigón en el interior.

- Cerramientos y colocación de la carpintería.

- Construcción de las distintas obras complementarias, Caseta, Aljibe, vallado perimetral.

- Instalación de ventanas, fontanería, electricidad, equipo contra incendios.

- Acabado y terminación de las obras definitivas, listas para su entrega.

- Entrega al promotor de las obras una vez terminadas, listas para la concesión de licencia de apertura para que se pueda desarrollar la actividad cuyo uso es ganadero.

El plazo de ejecución de las obras anteriormente descritas en su totalidad es de doce meses, por lo que en un plazo de catorce a dieciséis meses aproximadamente la obra estará concluida y puesta en funcionamiento.

Con lo expuesto en la presente memoria, y/o definido en los planos y documentos adjuntos, el técnico que suscribe considera suficientemente clarificada la obra a realizar, esperando la pertinente licencia por parte de la autoridad competente para su realización práctica.

P. DE ACTUACION PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

- JUSTIFICACIONES Y FUNDAMENTACIONES DE LA ACTUACIÓN

  - Utilidad Pública o Interés Social de su objeto

La cría y reproducción de ganado porcino, es una actividad ganadera, que puede ser complementada y mejorada con la aplicación de instalaciones, equipos e infraestructuras modernas y actuales para mejorar y facilitar el proceso productivo, permitiendo conseguir benéficos rentables que promuevan el arraigo en el municipio de jóvenes agricultores, por tanto, la construcción de la nave puede declararse como interés social y utilidad pública.

Este proyecto de actuación es complementario debido a la ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que determina que para obras a realizar en suelo no urbanizable, como es el caso,  y su declaración de interés social y utilidad pública, necesita de la incorporación al mismo de un proyecto de actuación, indicando que la declaración de interés social y utilidad pública queda justificada por la necesidad de implantarse la explotación en suelo rústico o suelo no urbanizable, en razón de su propia esencia, y como se determina en el artículo 27 de las Normas Subsidiarias Provinciales, la tramitación se realizará por el Régimen Especifico de las instalaciones de interés social y utilidad pública.

La obra se ha de realizar por el trámite de interés social y utilidad pública debido a que según el artículo 42 de la Ley 7/2002 LOUA, la actuación se pretende realizar en suelo con régimen de Suelo No Urbanizable, por lo tanto la convierte en una actividad de Interés Publico… y esta actuación requiere de la aprobación de un Proyecto de Actuación.

Además como justificación de la misma, se ha expuesto anteriormente, que la construcción de la nave ganadera de sistema productivo intensivo, es importante para la consolidación del sector en la comarca, y en especial en el municipio de Vélez Blanco, al igual que la ayuda al sector agropecuario predominante, para conseguir con esto que los productos agrícolas y ganaderos del municipio obtengan catalogaciones superiores a las que existen en la actualidad debido a que los sectores más importantes de la economía del municipio es la Agrícola- Ganadera, industria cárnica.

La actuación indicada guarda una armonía con el entorno, debido a que no se producen afecciones importantes y malestar, por lo que no afecta a edificaciones colindantes. Produce un asentamiento de agricultores o ganaderos, que en otras circunstancias trabajarían fuera de la comarca o el ingreso al sector de jóvenes que no disponen de otras salidas laborales.

Por lo que, una vez obtenida la declaración de interés social y utilidad pública, no se debería encontrar inconveniente para la autorización de dicha actividad y concesión de las pertinentes licencias de obras y apertura o utilización.

  - Viabilidad económico-financiera y plazo de duración de la cualificación urbanística de los terrenos, legitimadora de la actividad

Se adjunta un informe de viabilidad económica al presente documento.

Del resumen del estudio de viabilidad financiera, se demuestra que, aunque exista una gran inversión inicial, en un plazo inferior a diez años queda amortizada la inversión.

La duración de la cualificación urbanística de los terrenos, se prevé un plazo de 50 años, debido a que la actividad es promovida por un joven promotor y debe contemplar la totalidad de la edad laboral del mismo, y la posibilidad de traspaso de padres a hijos, para lo que se solicitaría una posible prórroga en el futuro.

  - Necesidad de implantación en suelo no urbanizable, justificación concreta propuesta y su incidencia urbanístico-territorial y ambiental, así como de las medidas para la corrección de los impactos territoriales o ambientales

P. DE ACTUACION PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

La necesidad de la implantación en suelo no urbanizable, es porque se trata de la ampliación de una actividad ganadera existente, que complementa una explotación agrícola en funcionamiento. Al tratarse de una explotación intensiva, puede producir molestias, por lo que la explotación existente se encuentra alejada de los núcleos de población y cascos urbanos a distancias de seguridad e higiene. Además, es una actividad que requiere de instalaciones que necesitan grandes superficies para su necesario funcionamiento y desarrollo.

Se justifica la ubicación debido a que son los terrenos que el promotor posee en propiedad, y donde se encuentra la explotación porcina existente que se pretende ampliar, además son los que actualmente explota para el desarrollo de la actividad agrícola, además de permitir que las instalaciones se encuentren alejadas de cualquier núcleo de población o urbano a más de

1.000 m, siendo una actividad que debe ubicarse en este tipo de suelo, el no urbanizable rural o común, por razón a su propia esencia.

  - Compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de suelo no urbanizable, correspondiente a su situación y emplazamiento

El emplazamiento y situación de las instalaciones, se desarrollará en suelo no urbanizable común (SNUC) o también denominado de carácter Natural o Rural, donde se compatibiliza el uso con el tipo de terreno, en el cual se permiten construcciones de explotaciones agrícolas y ganaderas; además se ubicarán las instalaciones cercanas a los caminos y vías ya existentes, con el fin de facilitar el acceso a las instalaciones. De igual modo, las condiciones exigibles a la edificación son:

Según las Normas Subsidiarias Provinciales, es aplicable el capítulo específico de la ordenanza NORMAS DE APLICACION DEL SUELO NO URBANIZABLE.

Zonificación:

Suelo No Urbanizable Común (S.N.U.C.), conforme se desprende de los planos de ordenación del término municipal.

Condiciones Generales de la Edificación:

Uso/Destino: Construcciones destinadas a explotaciones agrícolas que guarden relación con la naturaleza, extensión y utilización de la finca. La actuación pretendida se enmarca dentro de este tipo de fin, destino o uso.

Tipología y diseño: La tipología y el carácter de las edificaciones no será urbano, sino siguiendo la pauta tradicional de las arquitecturas rurales. Volúmenes simples con claro predominio horizontal y soluciones constructivas y de materiales simplificados, proporcionales y compositivamente rítmicos. Con acabados en blanco u ocre.

Altura máxima: Una planta. Las edificaciones se proyectan en 1 planta y 3,50 m de altura máxima. Régimen especifico de las construcciones destinadas a explotaciones agrícolas:

Usos permitidos: Construcciones destinadas al uso ganadero.

Condiciones de la edificación:

- Parcela mínima: 10.000. La finca donde se ubicará la explotación dispone de 55.250 m².

- Distancia a Linderos: 25 metros. Las edificaciones propuestas cumplen dicho requisito según plano de situación adjunto al presente documento.

Limitación de Distancias:

- Distancia a Núcleos de población: 1.000 metros. La explotación propuesta se ubica a una distancia mayor a 1.000 metros, cumpliendo dicho requisito.

- Distancia mínima de dichas construcciones entre sí: 1.000 metros. Al igual que en la normativa sectorial de referencia la distancia entre explotaciones de la misma especie debe

P. DE ACTUACION PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

ser como mínimo de 1.000 metros. Las edificaciones proyectadas para la explotación se ubican a más de 1.000 metros de distancia con otras edificaciones de la misma actividad.

  - no inducción de la formación de nuevos asentamientos.

No se induce a la formación de núcleos de población, debido a que las edificaciones más cercanas se encuentran a distancias superiores a 100 metros, y a más de 1.000 m de cualquier núcleo de población existente.

La parcela donde se pretenden edificar las edificaciones es superior a 10.000 m² en secano. No existen viarios de tipología urbana, si existen internos son para uso privado.

Todas las construcciones son de topología agrícola.

No se encuentran las edificaciones alineadas a caminos porque existen retranqueos de las mismas a linderos.

Por todo lo expuesto anteriormente concluyo la justificación de la actuación con el fin de obtener el visto bueno por parte de los organismos competentes en su caso para la autorización de la construcción de AMPLIACION DE EXPLOTACION DE GANADO PORCINO, PARA CEBO DE CERDOS EN INTEGRACIÓN, anteriormente descrita.

Justificación del cumplimiento de la normativa urbanística y sectorial de aplicación:

En cuanto a las exigencias medioambientales, en cumplimiento de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental se establece:

Características Agropecuarias de la Explotación planteada en el presente documento:

-	Capacidad de la Explotación Porcina ampliada:	2.500 plazas

Tramitación Ambiental: se debe de realizar mediante Calificación Ambiental, debido a que no se superan las 2.500 plazas de cebo de cerdos en régimen intensivo, según la normativa ambiental vigente.

En Vélez Rubio, a Julio del 2019 El Ingeniero Técnico Agrícola

Juan Francisco Jiménez Fernández Colegiado 714 del COITA de Almería

P. DE ACTUACION PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

- OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL PROMOTOR

Conforme a lo dispuesto en el artículo 42.5 D), el promotor, Dña. María del Carmen García Ramírez, provisto de DNI: --------, con domicilio en --------------, asume las obligaciones constituidas por:

  - Las correspondientes a los deberes legales derivados del régimen de la clase de suelo no urbanizable.

La adecuación de la explotación a los dictamines de aplicación de las normas que lo rijan, medidas correctoras aplicables según dictamine la Consejería de Medio-Ambiente, Ayuntamiento de Vélez Blanco y demás organismos.

  - Al pago de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable y constitución de garantía, en su caso, de acuerdo con lo regulado en el artículo 52.4 y 5 de la LOUA:

Art. 52.4: Cuando la ordenación urbanística otorgue la posibilidad de llevar a cabo en el suelo clasificado como no urbanizable, actos de edificación, construcción, obras o instalaciones no vinculados a la explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga, el propietario podrá materializar éstos en las condiciones determinadas por dicha ordenación y por la aprobación del pertinente Plan Especial o Proyecto de Actuación y, en su caso, licencia. Estos actos tendrán una duración limitada, aunque renovable, no inferior en ningún caso al tiempo que sea indispensable para la amortización de la inversión que requiera su materialización. El propietario deberá asegurar la prestación de garantía por cuantía mínima del 10% de dicho importe para cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos.

Art. 52.5: Con la finalidad de que se produzca la necesaria compensación por el uso y aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no urbanizable que conllevarían las actuaciones permitidas en el apartado anterior, se establece una prestación compensatoria, que gestionará el municipio y destinará al Patrimonio Municipal de Suelo. La prestación compensatoria en suelo no urbanizable tiene por objeto gravar los actos de edificación, construcción, obras o instalaciones no vinculados a la explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga, en suelos que tengan el régimen del no urbanizable. Estarán obligados al pago de esta prestación las personas físicas o jurídicas que promuevan los actos enumerados en el párrafo anterior. Se devengará con ocasión del otorgamiento de la licencia con una cuantía de hasta el 10% del importe total de la inversión a realizar para su implantación efectiva, excluida la correspondiente a maquinaria y equipos. Los municipios podrán establecer mediante la correspondiente ordenanza cuantías inferiores según el tipo de actividad y condiciones de implantación. Los actos que realicen las Administraciones Públicas en ejercicio de sus competencias están exentos de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable.

  - Solicitar la licencia urbanística municipal en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación del correspondiente Proyecto de Actuación.

Con todo esto se pretende conseguir la aplicación de dicha normativa, contemplar el desarrollo de la misma, así como conseguir de dicho Ayuntamiento la preceptiva declaración de Interés Público.

Para que conste y surta a efectos donde

proceda, firmo la presente en Vélez Rubio, a 08 de Julio de 2019.

Fdo. Dña. María del Carmen García Ramírez

P. DE ACTUACIO N PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

DOCUMENTO Nº 2

FICHA URBANISTICA

P. DE ACTUACIO N PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

TRABAJO:	AMPLIACION DE EXPLOTACIÓN PORCINA

PROMOTOR:	MARIA DEL CARMEN GARCIA RAMIREZ

EMPLAZAMIENTO / SITUACION:PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES-VELEZ BLANCO CIRCUNSTANCIAS URBANÍSTICAS

SERVICIOS URBANÍSTICOS

| Calzada pavimentada | No | Observaciones particulares |
| --- | --- | --- |
| Encintado de aceras | No |  |
| Suministro de agua | Si |  |
| Suministro de luz | Si |  |
| Alumbrado público | No |  |
| Alcantarillado | No |  |

CONDICIONES URBANÍSTICAS

| Planeamiento que le afecta: | Normas Subsidiarias Provinciales |
| --- | --- |
| Calificación del suelo | Suelo no urbanizable Común (SNUC) |

ORDENANZAS

|  | Norma | Proyecto | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Parcela mínima (m2) | 10.000 | 55.250 | La superficie construida maxima corresponde a la totalidad de las edificaciones, las existentes y las proyectadas. Además para el cálculo de la ocupación se han tenido en cuenta las instalaciones exteriores para GSG. |
| Ocupación (%) | -- | 6,08 |  |
| Superficie Construida (m2) | -- | 2.385,49 |  |
| Altura máxima (m) | -- | 3,50 |  |
| Altura mínima (m) | -- | -- |  |
| Distancia a Linderos (m) | 25 | > 25 |  |
| Distancia a Zona Urbana o | 1.000 | > 1.000 |  |
| Urbanizable (m) |  |  |  |
| Distancia a otras | 1.000 | > 1.000 |  |
| explotaciones (m) |  |  |  |

OBSERVACIONES

En Vélez Rubio, a Julio del 2019 El Ingeniero Técnico Agrícola

Juan Francisco Jiménez Fernández Colegiado 714 del COITA de Almería

P. DE ACTUACIO N PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

DOCUMENTO Nº 3

MEMORIA AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD

P. DE ACTUACIO N PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

INDICE MEMORIA AMBIENTAL

1.-	OBJETO DE LA ACTIVIDAD

2.-	JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CALIFICACION AMBIENTAL

3.-	EMPLAZAMIENTO

3.1.- JUSTIFICACIÓN

3.2.- LOCALIZACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES

3.2.1.- SITUACIÓN

3.2.2.- ENTORNO

3.2.3.- SUPERFICIE DE LA FINCA

3.2.4.- DOCUMENTACIÓN CARTOGRÁFICA

4.-	INFRAESTRUCTURAS QUE DICHO PROYECTO PUEDA GENERAR.

5.-	MAQUINARIA, EQUIPOS Y PROCESO PRODUCTIVO A UTILIZAR

6.- MATERIALES EMPLEADOS, ALMACENADOS Y PRODUCIDOS, SEÑALANDO LAS CARACTERISTICAS DE LOS MISMOS QUE LOS HAGAN POTENCIALMENTE PERJUDICIALES PARA EL MEDIO AMBIENTE

7.-	BREVE DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO

7.1.- CONDICIONES CLIMÁTICAS

7.2.- GEOMORFOLOGÍA, GEOLOGÍA Y SUELO

7.3.- PAISAJE

7.4.- ÁREAS AMBIENTALES SENSIBLES

7.5.- RECURSOS NATURALES QUE VAYAN A SER ELIMINADOS O AFECTADOS EN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO.

| 8.- | DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACCIONES SUSCEPTIBLES DE IMPACTOS DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN. | PRODUCIR |
| --- | --- | --- |
| 9.- | DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACCIONES SUSCEPTIBLES DE IMPACTOS DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN: | PRODUCIR |

9.1.- RUIDOS Y VIBRACIONES

9.1.1.- FUENTES

9.1.2.- INTENSIDAD

9.1.3.- PERSISTENCIA

9.2.- EMISIONES A LA ATMOSFERA

9.2.1.- NÚMERO DE FOCOS O EMISORES

9.2.2.- OTROS FOCOS

9.2.3.- CONTAMINANTES EMITIDOS

9.2.4.- COMBUSTIBLES UTILIZADOS

9.2.5.- OLORES

9.2.6.- CONTAMINACION LUMINICA

9.3.- VERTIDOS LÍQUIDOS

9.3.1.- PROCESOS QUE LOS GENERAN

9.3.2.- DESTINO DE LOS VERTIDOS

9.4.- GENERACIÓN, ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

9.4.1.- PROCESOS QUE LOS GENERAN

9.4.2.- OTROS RESIDUOS

9.5.- ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS

P. DE ACTUACIO N PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

9.5.1.- MATERIALES ALMACENADOS

9.5.2.- SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO

10.-	MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

10.1.- ALTERNATIVAS ESTUDIADAS, VIABILIDAD DE LAS MISMAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA.

10.2.- VALORACIÓN DEL COSTE DE LAS MEDIDAS.

10.3.- EN GENERAL

10.3.1.-MALOS OLORES

10.3.2.-PROTECCIÓN CONTRA ENFEMEDADES INFECTO-CONTAGIOSAS

10.3.3.-CONTRA PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES

10.3.4.-CONTRA INSECTOS NOCIVOS

10.3.5.-ABASTECIMIENTO DE AGUA

10.3.6.-ELÉCTRICAS

10.3.7.-PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS

10.3.8.-MEDIDAS SANITARIAS

10.3.9.-VECINOS COLINDANTES

10.3.10.-GARANTÍA DEL SISTEMA ADOPTADO

11.-	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

12.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE, SE DEBERÁ ESTABLECER Y JUSTIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE RELATIVA A LOS CENTROS DE GESTION DE ESTIERCOLES

13.-	GARANTÍA DEL SISTEMA ADOPTADO

ANEXOS

P. DE ACTUACIO N PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

1.-	OBJETO DE LA ACTIVIDAD

Han sido descritas con anterioridad en el Documento de Memoria del Proyecto.

2.-	JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CALIFICACION AMBIENTAL

El sistema de prevención y control integrado de la contaminación ambiental de carácter autonómico, establecido por la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental así como lo especificado en el reglamento de Informe-Estudio Ambiental aprobado por Real Decreto 509/2.007 y demás normativa aplicable, dicha actividad está incluida en el apartado 10.10 del Anexo I, donde contempla “Instalaciones de cría intensiva de cerdos que no superen el umbral de 2.500 plazas para cerdos de cebo de más de 20kg…”

Según las capacidades descritas en la memoria del presente proyecto y en los apartados anteriores, nuestra explotación ascendería a 2.500 plazas; sin superar el umbral de 2.500 plazas.

El proceso de obtención de Licencias, se tiene que efectuar, mediante Calificación Ambiental (CA), siendo el órgano gestor que la otorga, el Ilmo. Ayuntamiento de Vélez Blanco.

3.-	EMPLAZAMIENTO

3.1.- JUSTIFICACIÓN:

La ampliación de la explotación se ubicará en suelo rústico no urbanizable, cuya denominación es Suelo No Urbanizable Común, ésta se proyecta alejada de cualquier núcleo de población. También respeta los retranqueos que marcan las normas municipales de planeamiento y provinciales que rigen en Vélez Blanco (Almería).

3.2.- LOCALIZACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN:

3.2.1.-	SITUACIÓN:

Situada en zona rural, concretamente sobre las parcelas catastrales 7, 8, 9 y 12 del polígono 046, del término municipal de Vélez Blanco (Almería).

3.2.2.-	ENTORNO:

Existen edificaciones cercanas alrededor de dicha parcela, de usos varios, desde casetas de aperos, naves de uso agrícola, etc.

Mataderos, vertederos, centros de aprovechamiento de cadáveres: No

Explotaciones Agropecuarias: No, no se encuentran en las proximidades (>1.000 m) naves de cría intensiva de la misma u otra especie ganadera.

Explotaciones Agrícolas Intensivas: No

Edificios, instalaciones o recursos de interés: No

El aprovechamiento de los terrenos anexos a la explotación, en la actualidad, están destinados al cultivo de cereal de invierno, suelos de labor secano.

Para la justificación del artículo 9.1.b del Decreto 297/1995 de 19 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental, se aporta en la documentación gráfica del proyecto; se porta plano a escala 1:500, con descripción de los edificios en  los que se instalará la actividad. En él se señalan también las distancias a las viviendas más próximas, pozos y tomas de agua, centros públicos, etc., indicando al respecto que en las inmediaciones no existen industrias ni edificaciones sensibles.

P. DE ACTUACIO N PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

3.2.3.-	SUPERFICIE DE LA FINCA:

Superficie de la parcela catastral donde se ubicará la explotación: 5,5250 Has.

3.2.4.-	DOCUMENTACIÓN CARTOGRÁFICA:

Se incluye en el apartado de Planos, un plano de emplazamiento a escala 1:2.000, donde se ubica la explotación, un plano de situación escala 1:10.000.

4.-	INFRAESTRUCTURAS QUE DICHO PROYECTO PUEDA GENERAR

VIVIENDA: No

TRANSPORTES: Esporádicos

INSTALACIONES TURÍSTICAS: No

AUMENTO DE LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA Y AGUA: No

OTROS: No

5.-	MAQUINARIA, EQUIPOS Y PROCESO PRODUCTIVO A UTILIZAR

La maquinaria fundamental a utilizar en la actividad será el uso de los equipos eléctricos de suministro de alimento. En cuanto a vehículos a motor será necesaria una pala cargadora para el movimiento de los estiércoles y su carga en los vehículos de transporte.

Además, se dispondrá en el establecimiento de un equipamiento compuesto por: utillaje de mano (pala, escoba, rastro, etc) y un sistema de dosificación de preparados desinfectantes (atomizador/pulverizador de líquidos y polvo, detergentes y jabones), para realizar una limpieza si fuera necesario de los depósitos, equipos y del interior de las instalaciones.

6.- MATERIALES EMPLEADOS, ALMACENADOS Y PRODUCIDOS, SEÑALANDO LAS CARACTERISTICAS DE LOS MISMOS QUE LOS HAGAN POTENCIALMENTE PERJUDICIALES PARA EL MEDIO AMBIENTE

Tal y como se ha expuesto en varios puntos del presente documento, la actividad a ampliar es la de cría y reproducción de ganado porcino; produciendo fundamentalmente la obtención de carne y de forma subsidiaria residuos procedentes del subproducto animal no destinado al consumo humano (estiércol). Básicamente las materias almacenadas serán las materias primas para abastecer a la explotación: Pienso en los silos, agua para abastecimiento en embalse o depósitos, etc; y  las materias resultantes: los estiércoles producidos por la mezcla de las deyecciones sólidas y líquidas y restos de pienso y agua en la cama existente durante el proceso de engorde de los animales.

El riego potencial de las materias almacenadas es, tanto en el caso de los estiércoles, como en el caso de las sustancias químicas, el vertido o filtración al medio. En el caso de los estiércoles podría darse contaminación del suelo por nitratos procedentes de las filtraciones, derivadas del drenaje de los líquidos interiores del propio residuo o por rehidratación mediante aguas de lluvia o humedad ambiental.

Para evitar estos riesgos, los estiércoles se almacenarán siempre en zonas o áreas totalmente impermeabilizadas; evitando así la contaminación por filtración o vertido. El almacenamiento, se realizará en las fosas interiores de las propias instalaciones que contarán con una impermeabilización del subsuelo y, posteriormente se trasladarán a las instalaciones exteriores existentes para el almacenamiento de subproductos ganaderos (balsas), las cuales se ejecutaron mediante vaciado del terreno, posterior compactación e impermeabilización del suelo mediante capa de arenas arcillosas, que extendidas y compactadas confieren un coeficiente de impermeabilidad lo suficientemente alto como para evitar filtraciones.

P. DE ACTUACIO N PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

El resto de zonas de la explotación, serán las dependencias o salas destinadas a aseo/vestuario, oficina…

Para el caso de los productos fitosanitarios, se almacenarán en sus recipientes originales de comercialización, en un espacio habilitado para ello provisto de cerradura de seguridad, y preferiblemente, se ubicarán sobre una bandeja o cubeta plástica impermeable que pueda recoger las posibles fugas.

Puesto que se trata de la ampliación de una explotación existente, las instalaciones exteriores para el almacenamiento de subproductos ganaderos se encuentran ejecutadas y en funcionamiento, contando además con suficiente capacidad para albergar los purines de la nueva nave que se pretende ejecutar. Además, las materias almacenadas de carácter fitosanitario se gestionan y ubican de manera adecuada desde que se puso en marcha la actividad. Por tanto el manejo de la nueva nave se realizará con arreglo a las inspecciones y controles sanitarios que viene recibiendo la explotación existente.

7.- BREVE DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO

7.1.- CONDICIONES CLIMÁTICAS:

Viento: moderado, dominando Oeste-Sureste en invierno y primavera, y sureste-este en verano y otoño.

Precipitaciones: la pluviometría media anual de la zona es de 450 mm. Con alta evapotranspiración 900 y un déficit hídrico de 450 mm.

Temperatura: La temperatura media anual es de 16 ªC. En algunas ocasiones se alcanzan mínimas inferiores a 0º C. (Por lo que es necesario incorporar sistemas de calefacción por combustión).

Climatología: La climatología de la zona es mediterráneo seco.

7.2.- GEOMORFOLOGÍA, GEOLOGÍA Y SUELO:

En cuanto a la geología podemos distinguir las siguientes características:

- Conglomerados, arenales, limos y calizas.

- Depresiones entre sierras ocupadas por sedimentos.

El tipo de suelo es rico en elementos calcáreos. La litología la constituye conglomerados, gravas, arenas y arcillas totonienses que configuran una morfología colinada de relieves inclinadas y escarpados.

El suelo muestra un horizonte de espesor variable según la topografía, mostrando en todo momento gravas, arcillas y fragmentos calizos.

Es fácilmente erosionable, tanto eólica como hídricamente. 7.3.- PAISAJE:

- Deterioro que se puede producir en el mismo: No

- Vegetación: en las zonas llanas, cereal de secano, almendro o erial; en el terreno montuoso, almendro, erial y monte. El monte puede ser desde tomillar, retamar o espartal, hasta masas independientes de pinos.

- Fauna: Escasa, conejo, perdiz, jabalí, etc.

- Relieve: Montuoso

- Agua: El principal curso es el Barranco Saltador.

- Elementos artificiales: No

- Intervisibilidad: Media

- Accesibilidad: Buena

7.4.- AREAS AMBIENTALES:

P. DE ACTUACIO N PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

No hay áreas ambientales de relevancia en la zona. La actuación se ubica fuera de los límites del Plan Especial de Protección del Medio Físico para Sierras del Norte CS-1.

7.5.- RECURSOS NATURALES QUE VAYAN A SER ELIMINADOS O AFECTADOS EN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO:

El área ambiental más relevante en el entorno de la actuación es el Parque Natural Sierra María-Los Vélez, pero la ubicación propuesta para la explotación se encuentra fuera de los límites establecidos del Parque, incluso fuera de la banda de 500 metros de amortiguación del espacio natural.

8.-	DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACCIONES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTOS DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN

En la tabla siguiente se refleja una sinopsis del proceso de valoración de impactos. Se han separado por un lado los impactos negativos y por otro los positivos.

|  | IMPACTOS NEGATIVOS | VALORACION |
| --- | --- | --- |
| Fase de Construcción | 1. Alteraciones topográficas locales | MODERADO |
|  | 2. Pérdida de capacidad agrologica por ocupación de infraestructuras y obras | MODERADO |
|  | 3. Riesgo de contaminación, residuos y vertidos | COMPATIBLE |
|  | 4. Riesgo de erosión. | MODERADO |
|  | 5. Cambios en el régimen hídrico natural. | MODERADO |
|  | 6. Eliminación de arbolado y vegetación natural durante la ejecución de las obras. | MODERADO |
|  | 7. Impacto sobre la fauna en la construcción de las obras | MODERADO |
|  | 8. Afección a las poblaciones cinegéticas. | MODERADO |
|  | 9. Alteración del paisaje. | MODERADO |
|  | 10. Afección a la Red Natura. | MODERADO |
|  | 11. Riesgo de deterioro del patrimonio histórico-artístico. | COMPATIBLE |
|  | 12. Incidencia sobre la calidad de vida | COMPATIBLE |

Una vez valorada la importancia de los impactos, se observa que en la fase de construcción no se ha clasificado ningún impacto como severo; por tanto, habrá que proponer una serie de medidas preventivas y correctoras encaminadas a minimizar los efectos de las obras en la fase de construcción.

9.-	DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACCIONES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTOS DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN

9.1.- RUIDOS Y VIBRACIONES

9.1.1.-	FUENTES

Motores eléctricos y vehículos

9.1.2.- INTENSIDAD

Los niveles de intensidad los podemos fijar en:

Sonido emitido por los motores	70 dBA.

Por otro lado, medida las distancias a otras edificaciones y explotaciones, el sonido se debilita con la distancia. Por lo que la perfección de los mismos se difusa a 15 m de la instalación proyectada.

P. DE ACTUACIO N PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

Además, la atenuación acústica producida por los materiales envolventes de la instalación es suficiente para garantizar que no se superan los límites acústicos de inmisión, ni de ruidos transmitidos al exterior que se establecen en el Decreto 6/2012 por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.

Para la justificación de este extremo, como anexo a este documento, se aporta estudio acústico y justificación del cumplimiento de los niveles de ruido establecidos en la norma.

9.1.3.-	PERSISTENCIA

Uniforme no continuado

9.2.- EMISIONES A LA ATMOSFERA

9.2.1.-	Nº DE FOCOS O EMISORES DE HUMO, VAPORES O POLVOS

Los humos procedentes de la combustión de los motores de la maquinaria.

9.2.2.-	OTROS FOCOS EMITIDOS POR INSTALACIONES QUE SE INCLUYEN EN LA EXPLOTACIÓN

Calefacción: No.

Polvos: No

Sustancias gaseosas originadas: Los estiércoles almacenados en su proceso de desecación pueden liberar grandes cantidades de nitrógeno mediante la gasificación del amonio; el amonio a valores ligeramente básicos (pH 7-8) se convierte en amoníaco, que es el gas causante del fuerte olor de este estiércol. Estos gases aun no siendo perjudiciales para la salud, son los que producen el mal olor asociado a este tipo de actividades.

9.2.3.-	CONTAMINANTES EMITIDOS

La emisión de sustancias gaseosas que puedan alterar las características del aire es mínima produciéndose los gases que a continuación se relacionan, no debiendo superar los límites marcados:

- Amoniaco (NH3)	10 PPM

- Dióxido de Carbono (CO2.)	3500 PPM

- Sulfuro de Hidrógeno	20 PPM

9.2.4.-	COMBUSTIBLES UTILIZADOS

Gasóleo en los vehículos y maquinaria a motor, y electricidad en motores eléctricos.

9.2.5.-	OLORES

El olor que produce la actividad es como consecuencia de la liberación de amoniaco de los subproductos. El nivel de olor es menor cuanto más seco se encuentra el residuo y cuanto más estabulado esta, para ello se mezcla el residuo con materias orgánicas como paja, que ayudan a estabilizar el estiércol y reducen la emisión de olor. Normalmente, a una distancia máxima de 40 metros de la instalación, dicha olor es tolerable o  inexistente.

9.2.6.-	CONTAMINACION LUMINICA

Tras el estudio y proyección del establecimiento, sus construcciones e instalaciones, se puede afirmar que las instalaciones lumínicas exteriores no serán susceptibles de producir contaminación lumínica conforme a lo establecido en el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica; ya que no se prevé el uso de luminarias exteriores de forma continuada. En caso de realizarse operaciones de carga y descarga en horario nocturno, serán de forma puntual. Las luminarias exteriores a

P. DE ACTUACIO N PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

instalar y la instalación propia de las mismas, cumplirán los requisitos incluidos en el decreto.

9.3.- VERTIDOS LÍQUIDOS

9.3.1.- PROCESOS QUE LO GENERAN

Los vertidos líquidos proceden del residuo del cerdo. Las deyecciones son fluidas y se almacenarán en las fosas interiores, que se encuentra debajo de las rejillas, construcción impermeable de gran capacidad (el detalle viene determinado en el plano de sección constructiva). La característica principal, es que, mediante el sistema constructivo utilizado, estas fosas son impermeables, ya que se realizarán mediante losa-solera de hormigón armado, mortero tratado con elementos impermeabilizantes y en ocasiones lamina de material impermeable (elastómero).

Las fosas interiores proyectadas tienen como volumen total de capacidad 238,00 m³, pero además existen en la explotación 2 instalaciones exteriores para el almacenamiento de los subproductos ganaderos, con un volumen total autorizado de 1.575,21 m²; donde la producción estimada trimestralmente para las plazas proyectadas será de 1.341,60  m³, por lo que la explotación poseerá suficiente capacidad para gestionar los residuos orgánicos producidos en la misma.

Se ha de indicar que el ganadero retirará después de cada ciclo de cebo, el purín de las instalaciones exteriores y lo suministrará como abono orgánico a las fincas designadas.

El lavado de las naves se realizará con una toma de agua desde el depósito de abastecimiento y de la misma conducción que abastece a las naves proyectadas. Con una presión de trabajo de 3 a 4 atm, si fuera necesario, esa presión se alcanzará mediante maquinaria especializada.

Producción estimada de purín, para toda la explotación, según normativa, 2,15 m³/año, por cada plaza o cerdo, que por la cantidad de cerdos, determina un total de 5.366,40 m³ de purín producido al año.

9.3.2.- DESTINO DE LOS VERTIDOS

Los vertidos líquidos procedentes de las labores de limpieza y del aseo/vestuario serán gestionados adecuadamente conduciéndolos a través del sistema de saneamiento hasta una fosa séptica estanca, para su posterior depuración por decantación y oxidación mediante filtro biológico, lo que nos permitirá la reutilización de las aguas depuradas  para riego, en los terrenos del entorno de la explotación.

La fosa séptica proyectada para instalar se corresponde con esta tipología:

P. DE ACTUACIO N PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

Los vertidos procedentes del subproducto animal serán almacenados en las instalaciones exteriores dispuestas para tal fin, y posteriormente gestionados como abono orgánico.

Materia Orgánica:

El aporte de estiércoles al suelo posibilita la entrada de materia orgánica, siendo positiva para muchos suelos que tienen carencias. Por lo tanto, en suelos pobres la materia orgánica es un correctivo mejorador de la estructura del suelo al intervenir en la formación del complejo arcillo-húmico, junto con las arcillas y de carácter cálcico.

Nitratos:

En la utilización de estiércoles el factor limitante es el nitrógeno, que puede alcanzar a masas de agua por filtración. Del nitrógeno que poseen los purines, un 50%, es mineral, fácilmente asimilable por las plantas; un 22% es orgánico es asimilable y el resto es residual y se irá acumulando durante el tiempo. La CEE elaboró la Directiva 91/676, para la protección de las aguas contra la contaminación por nitratos que se usan a nivel agrario, fijado como valores máximos de nitrógeno en agua de 50mg. N/l. Además, dicha directiva contempla que cada país debe delimitar las zonas vulnerables a los aportes de Nitrógeno. La contaminación resulta ser más problemática cuando existen problemas de lavado por agua y las capas freáticas están muy juntas.

Se deben de ajustar los aportes para que no exista degradación del suelo y agua. No se deben de aplicar purines a una distancia inferior a 10 metros de los cursos de agua.

Fosfatos:

El fósforo se excreta en grandes porcentajes en las deyecciones, determinando su baja digestibilidad. El fósforo se fija rápidamente en el suelo debido a su gran fijación con otros elementos y no presenta movilidad

Potasas:

Se encuentra en los purines en concentraciones de 3 a 7 gr. K/l., normalmente en forma de sales solubles, se libera fácilmente.

| Forma | Agua (%) | Mat. Orgánica | N. Total (%) | N. Volátil (%) | P2O5 (%) | K2O (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orina Fresca | 94.0 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.6 |
| Heces Frescas | 2.0 | 16.0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |

9.4.- GENERACIÓN, ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

9.4.1.- PROCESOS QUE LOS GENERAN

- Animal: cerdos.

- Otros: Eliminación de cadáveres y residuos propios ocasionados en el manejo de la explotación.

9.4.2.- OTROS RESIDUOS

Los residuos propios procedentes del desarrollo de la actividad por personal y maquinaria.

Se indican los residuos generados en la explotación, así como su código asociado a la lista LER de la Orden MAM/304/2002:

P. DE ACTUACIO N PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

| RESIDUOS NO PELIGROSOS GENERADOS EN LA ACTIVIDAD |
| --- |
| Código residuo1 | Descripción del residuo | Proceso asociado | Cantidad anual estimada |
| 15 01 01 | Envases de papel y cartón | General | 1.000 kg |
| 15 01 02 | Envases de plástico | General | 500 kg |
| 15 01 03 | Envases de madera | General | 150 kg |
| 20 03 01 | RSU | Oficina y actividad | 100 kg |
| 20 01 40 | Chatarra y viruta | Remodelaciones menores y actividad general | 100 kg |
| 18 02 08 | Medicamentos distintos de los especificados en el código 18 02 07 | Tratamiento veterinario | 2 Bidones de 25 L |
| RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN LA ACTIVIDAD |
| Código residuo1 | Descripción del residuo | Proceso | Cantidad anual estimada |
| 15 01 10* | Envases contaminados | Limpieza y desinfección Tratamiento veterinario | 50 L |
| 15 01 11* | Aerosoles vacios | Tratamiento veterinario | 20 L |
| 16 05 04* | Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contienen sustancias peligrosas | Aerosoles técnicos vacios | 20 L. |
| 18 02 02* | Residuos cuya recogida o eliminación es objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones | Tratamiento veterinario (vacunas, agujas, etc) | 15 L. |
| 18 02 05* | Resto de productos químicos y reactivos | Tratamiento veterinario | 20 L |
| 18 02 05* | Resto de rodenticidas | Limpieza y Op. mantenimiento | 10 L |
| 18 02 05* | Resto de productos zoosanitarios | Limpieza y Op. mantenimiento | 15 L |

(*) Los residuos que aparecen en la lista señalados con un asterisco se consideran residuos peligrosos de conformidad con la Directiva 91/689/CEE sobre residuos peligrosos.

(1) LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. BOE 19/02/2003.

9.4.3.- ELIMINACION DE RESIDUOS

Toda la producción de residuos sólidos producida por los animales, son eliminados a través de empresas especializadas en el sector de eliminación de residuos para su aplicación como abono orgánico.

Además, se dispone en el recinto del establecimiento un contenedor para eliminar los residuos sólidos producidos asimilables a los residuos urbanos, para de forma periódica, eliminarlos en la red municipal de contenedores para su retirada por el gestor autorizado.

Los residuos de carácter fitosanitario (medico o, en la explotación proyectada serán retirados por un gestor autorizado. Antes de la puesta en marcha de la actividad, el promotor deberá contraer un contrato de cesión de residuos peligrosos con empresa autorizada. Este documento se aportará junto con el Plan de Gestión de Subproductos Ganaderos para su control por parte de la Consejería de Agricultura.

P. DE ACTUACIO N PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

Los cadáveres se almacenarán en un contenedor específico para ello, realizado en material estanco y resistente, de 440 L de capacidad y provisto de anclajes que permiten su manipulación y volcado para su vaciado en camiones adaptados.

Los contenedores deberán ser los estipulados por las determinaciones de la Consejería de Agricultura y Pesca, y de Medio Ambiente.

En cuanto a la cantidad de cadáveres anualmente retirados, el porcentaje de bajas que se dan en las explotaciones de estas características es desigual, pero se puede fijar en una media entre el 2% y 5% anualmente.

9.5.- ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS

9.5.1.- MATERIALES ALMACENADOS

Los materiales almacenados más allá de los propios animales durante el periodo de estabulación serán las materias primas, los estiércoles generados y los productos fitosanitarios para los trabajos de desinfección y limpieza.

9.5.2.- SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO

P. DE ACTUACIO N PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

La materia prima en silos metálicos en el caso de los piensos; las aguas de abastecimiento en depósitos o embalse impermeable.

Los estiércoles generados se almacenarán primero en el interior de las instalaciones y posteriormente se trasladarán a las instalaciones exteriores habilitadas para tal fin, hasta la retirada de los mismos como abono orgánico.

Los residuos peligrosos en los contenedores específicos habilitados para los mismos, hasta su retirada por empresa gestora.

Los productos fitosanitarios se almacenarán en sus recipientes originales de comercialización, en un espacio habilitado para ello provisto de cerradura de seguridad,  y preferiblemente se ubicarán sobre una bandeja o cubeta plástica impermeable que pueda recoger las posibles fugas.

10.-	MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

10.1.- ALTERNATIVAS ESTUDIADAS, VIABILIDAD DE LAS MISMAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

MEDIDAS DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN

Protección de la Calidad del Aire. La maquinaria y vehículos utilizados en la obra cumplirán las especificaciones sobre emisiones de gases a la atmósfera establecidos por la normativa vigente. Para ello, se vigilará que el mantenimiento de la maquinaria sea el adecuado y que se hayan verificado las inspecciones técnicas previstas en la legislación sectorial.

Control del Ruido. Durante la ejecución de las obras, se adoptarán las medidas necesarias para que los niveles sonoros cumplan lo dispuesto en el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía y demás normativa de aplicación.

Riego de la superficie para disminuir las Emisiones de Polvo. Se realizarán riegos con agua para minimizar este impacto, de forma que todas estas zonas tengan el grado de humedad necesario y suficiente para evitar la producción de polvo.

Deberán regarse también los apilamientos de tierra en función de su composición y el tiempo de inutilización.

Protección del Suelo

Revisión de la Maquinaria. Se vigilará el estricto cumplimiento de las revisiones de la Inspección Técnica de Vehículos y de la circulación de maquinaria pesada por carreteras.

Accesos y Rutas. Utilización en la medida de lo posible, como accesos y rutas de movimiento de las obras, las explanaciones de los caminos de servicio reduciendo al mínimo los caminos necesarios, con el fin de evitar destrucciones no deseadas.

Paso de Maquinaria. Las zonas en las que se hayan producido compactaciones debido a la estancia y paso de maquinaria, deberán ser restauradas mediante subsolado y/o arado.

Taludes y Terraplenes. Tanto los terraplenes como los taludes no deberán superar un ángulo de 40º, con el fin de facilitar las operaciones de restauración posteriores e impedir que, por exceso de pendiente, aparezcan erosiones y los consecuentes aportes de sedimentos.

Gestión de la capa superficial de tierra. El empleo de tierra vegetal de la zona para la restauración de taludes, terraplenes y zanjas facilitará una rápida colonización vegetal,

P. DE ACTUACIO N PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

pues ésta irá cargada de semillas de especies autóctonas adaptadas a las condiciones ambientales de la zona.

Protección del Sistema Hidrológico

Gestión de Residuos y Vertidos. Se recogerán los aceites, grasas e hidrocarburos combustibles de los motores de la maquinaria en recipientes y lugares habilitados para ello con el objeto de que no lleguen a la red de drenaje superficial.

Ubicación adecuada de Acopios y Materiales. Tanto la tierra sobrante de los desmontes como la importada de otros lugares deben colocarse en zonas cercanas a la obra para tener rápido acceso a ella en caso de necesitarse, debiéndose ubicar en zonas llanas, alejadas lo máximo posible de los cauces fluviales y nunca sobre vegetación natural.

Suministro de Material de Préstamo y Canteras. En la ejecución de la infraestructura está previsto utilizar los materiales procedentes de la tierra agrícola donde está previsto ubicarse.

Descompactación de Suelos. En las zonas de parque de maquinaria, acopios e instalaciones auxiliares, así como otras alteradas por el paso de la maquinaria, se procederá a su des-compactación mediante subsolado o arado, y aporte y extendido de tierra vegetal.

Gestión de Zonas de Vertedero. Los sobrantes que genere la obra serán llevados a vertederos autorizados.

Protección de la Vegetación

Restauración de Taludes de Desmonte y Terraplén, Escombreras, Vertederos y Zonas de Préstamo. Se fomentará la regeneración de la cubierta vegetal espontánea en los lugares donde se ha destruido la vegetación natural y no va a ser objeto de ocupación por las infraestructuras.

Protección de la Fauna

Calendario de Ejecución de las Obras. Las obras de mayor envergadura se efectuarán en los momentos y lugares de menores efectos negativos sobre personas, cultivos y ganados, así como sobre la fauna silvestre. Se evitará, en la medida de lo posible, hacer coincidir las obras con los periodos de reproducción de la fauna más sensible.

Colisiones y Electrocuciones. No existen redes eléctricas aéreas en la actuación propuesta.

Protección del Patrimonio Histórico-Artístico. No existen zonas o figuras establecidas de yacimientos en los terrenos afectados por la actuación.

Protección del Paisaje. En las construcciones se emplearán materiales tradicionales o sustitutos acordes cromáticamente con la arquitectura tradicional de la comarca.

Socio-Economía. Se recomienda la utilización de la mayor cantidad posible de mano de obra local en la idea de reducir el paro de la zona y elevar el nivel de renta.

MEDIDAS A ADOPTAR DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN

Protección de las emisiones a la atmosfera. La maquinaria y vehículos utilizados en el establecimiento cumplirán las especificaciones sobre emisiones de gases a la atmósfera. Para ello, se vigilará que el mantenimiento de la maquinaria sea el adecuado y que se hayan verificado las inspecciones técnicas previstas en la legislación sectorial.

P. DE ACTUACIO N PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

Los malos olores están estrechamente ligados por ser causados por los gases como el amoniaco, por lo tanto habremos de evitar, a toda costa, la liberación de aquellos. Este riesgo sólo suele ocurrir en las tareas de carga y descarga; para minimizar la producción de olores, se mezclarán los estiércoles con materias orgánicas que absorban la humedad y estabilicen la producción de amonio.

Vertidos líquidos. Para evitar el riego de contaminación por vertidos de líquidos, se revisará periódicamente el estado de la capa impermeable de las instalaciones.

Eliminación de residuos. La eliminación de los residuos que no puedan ser retirados de forma normal como residuos urbanos, serán tratados por gestores autorizados y eliminados en vertederos autorizados.

Otras Medidas. Se realizará un seguimiento durante los primeros años tras la puesta en marcha con objeto de detectar y corregir impactos imprevistos derivados de la puesta en marcha de la actividad.

- Aparición de encharcamientos

- Alteración de la capacidad biótica de los cauces naturales por eutrofización y/o contaminación.

- Deterioro o eliminación de arbolado, vegetación natural, espécimen de singular relevancia y flora amenazada.

- Acumulación de residuos

- Aparición de fenómenos erosivos

10.2.- VALORACIÓN DEL COSTE DE LAS MEDIDAS

La valoración de la aplicación de las medidas correctoras y las labores de seguimiento y control consistentes en mezclar materias orgánicas para evitar malos olores y gestionar los lixiviados es de aproximadamente 1,35 €/m3.

10.3.- EN GENERAL

10.3.1.- MALOS OLORES

En el momento de implantar la explotación, se ha tenido en cuenta que es una zona rural, y se encuentra alejada de cualquier núcleo de población importante.

Con la finalidad de que no se produzcan malos olores, los estiércoles se mezclarán con materias orgánicas que ayudaran a estabilizarlos. La mezcla con materiales como la paja de forraje ayuda a desecar los estiércoles, impidiendo la liberación de nitrógeno en forma de amonio que es el principal causante del fuerte mal olor de los estiércoles.

La acumulación de almacenamiento de estiércoles no debe ser excesiva y se tiene que controlar por parte del personal que maneje la gestión.

10.3.2.- PROTECCION CONTRA ENFERMEDADES INFECTO-CONTAGIOSAS

Dado que la mayor parte de estas enfermedades se propagan por el calzado, se debe desinfectar el calzado. Los materiales o sustancias a emplear deben de ser prescritos por el veterinario que supervisa la explotación.

10.3.3.- CONTRA PROPAGACION DE ENFERMEDADES

Para la no propagación de enfermedades, quedara totalmente prohibido descargar residuos procedentes de las explotaciones que puedan contener restos de cadáveres de animales.

10.3.4.- CONTRA INSECTOS NOCIVOS

- DE ACTUACIO N PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

  - Se usarán los insecticidas recomendados por el personal de sanidad veterinaria, se colocarán en lugares donde no puedan ser tocados accidentalmente por personas o por los animales den entorno del centro. Se dispondrá del antídoto correspondiente o en su defecto leche.

  - Los depósitos de agua estarán perfectamente cerrados.

  - Se dispondrá de varios recipientes, colocados fuera del alcance de los animales del entorno del centro, de 0,15 dm² llenos de agua y cal viva, con la intención de bajar la tensión superficial para eliminar insectos nocivos.

10.3.5.- ABASTECIMIENTO DE AGUA

Junto a los depósitos y grifos se colocará el siguiente cartel:

“No beber agua no Potable”, (Apdo. 3 Art. 38 O. de Seguridad e Higiene).

El abastecimiento de agua a la explotación se realizará directamente de la red municipal de abastecimiento, y de los recursos hídricos propios de la finca (pozo-sondeo de abastecimiento).

La explotación se dotará con un depósito de almacenamiento de al menos 5.000 litros aproximadamente, el cual se llenará con el agua proveniente de la red municipal o desde el sondeo de captación, y desde ahí se distribuye el agua a los distintos puntos de la explotación (abrevaderos, tetinas, chupetes, etc). En caso de corte en el suministro, la capacidad del depósito es suficiente para el abastecimiento de la explotación hasta que se restablezca el suministro normal de agua.

10.3.6.- ELECTRICAS

Estará totalmente de acuerdo con el reglamento electrotécnico de Baja Tensión (Decreto 2413/1973 de 20 de Septiembre de B.O.E. nº 242 de fecha 9 de Octubre de 1973).

10.3.7.- PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Al ser un espacio abierto no se prevé el uso de medias o equipos de protección contra incendios.

10.3.8.- MEDIDAS SANITARIAS

De acuerdo con el Art. 43 Aptdo. 5 de la Ordenanza de Higiene en el trabajo, según orden de 9 de Marzo de 1971, y en prevención de posibles accidentes, dispondrá de botiquín ubicado en el interior de la maquinaria o de los vehículos de transporte.

Dicho botiquín contendrá: agua oxigenada, gasa estéril, alcohol de 98 º, tintura de yodo, mercromina amoniaco, tónicos cardiacos de urgencia, torniquete, bolsa de agua, guantes esterilizados, jeringuilla, agujas para inyectar, termómetro clínico, antibióticos comunes (Calmantes, antinflamatorios, etc.).

Se revisará mensualmente y se repondrá lo usado.

10.3.9.- VECINOS COLINDANTES

No existe problema con los vecinos colindantes, ni con los linderos de la actividad.

No hay similitud de actividades similares en la zona, y se cumplen las distancias de seguridad a las explotaciones ganaderas y a los núcleos de población.

11.- PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Durante la explotación, será de exclusiva responsabilidad del propietario la correcta utilización de las medidas proyectadas, siendo por tanto, los daños y perjuicios ocasionados por su no correcta utilización, achacables al mencionado propietario.

Teniendo en cuenta que esta actividad tiene una programación sanitaria, y depende de una vigilancia y control sanitario por parte de un veterinario, se adoptarán las medidas que el mismo dicte

P. DE ACTUACIO N PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

oportunas. No obstante, proponemos una serie de consideraciones generales y otras de carácter específico, además de todas las contempladas en el proyecto.

11.1.- HIGIENE DE LOS ALOJAMIENTOS

Periódicas: cuando las naves estén vacías, mediante retirada del estiércol de las fosas y desinfección, desinsectación y desratización. Así mismo también se realizará la limpieza del interior de las corralinas mediante lavado con agua a presión, y la limpieza o barrido de las sustancias sólidas incrustadas en las rejillas y construcción, con agua y detergentes más comunes, como pueden ser jabones amoniacos, sosa cáustica, carbonato sódico, fosfato trisódico, etc. Mediante máquina pulverizadora se desinfectarán todas las paredes y suelos de la instalación, con sustancias propuestas por el veterinario.

Se mantendrán las instalaciones limpias de residuos.

Lucha contra insectos, de manera química o biológicamente como viene expresado en los apartados anteriores.

Otro punto de gran importancia en la sanidad del establecimiento, la aporta el buen hacer y entender del gestor, ya que debe ser un buen observador para evitar afecciones y riesgos potenciales.

11.2.- CONDICIONES ESPECÍFICAS

Adaptación a la normativa técnico sanitaria vigente. Programa sanitario estimado por el veterinario comarcal. Se realizarán dos desparasitaciones anuales.

El establecimiento ha de mantenerse limpio y ordenado en la medida de lo posible. La desratización se realizará mediante colocación de cebos, impedir el anidamiento, limpieza de alimentos, impedir su acceso y colocación de raticidas, todo esto según la prescripción del veterinario.

Los vehículos de transporte se mantendrán en adecuadas condiciones de limpieza y desinfección.

12.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE, SE DEBERÁ  ESTABLECER  Y  JUSTIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE RELATIVA A LOS CENTROS DE GESTION DE RESIDUOS

La adaptación y cumplimiento de la normativa sectorial ha sido descrita a lo largo de la memoria descriptiva del presente proyecto.

Además de la normativa de aplicación expuesta en el apartado 1.3 de la memoria descriptiva para la elaboración de la presente Memoria Ambiental se han tenido en cuenta las normas y legislación ambiental en vigor, y en concreto:

- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

- Decreto 74/96 de 20 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Calidad del Aire.

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

- Real Decreto 849/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

- Ley 10/1998, de 21 de Abril, de Residuos.

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.

P. DE ACTUACIO N PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

13.- GARANTÍA DEL SISTEMA ADOPTADO

Las medidas adoptadas son las que marca la vigente legislación, su buen funcionamiento dependerá del uso que de ellas se haga, por lo que será necesaria la instrucción en el uso y manejo de las mismas.

En Vélez Rubio, a Julio del 2019 El Ingeniero Técnico Agrícola

Juan Francisco Jiménez Fernández Colegiado 714 del COITA de Almería

P. DE ACTUACIO N PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

ANEXOS

ESTUDIO ACUSTICO

PLANO DE EMPLAZAMIENTO

Con descripción de los focos más sensibles. (Conforme art. 9.b del Decreto 297/1995)

P. DE ACTUACIO N PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

JUSTIFICACIÓN DEL DECRETO 6/2012

Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía

| ESTUDIO ACUSTICO CONFORME: Código técnico de la edificación. Documento Básico HR "Protección frente al ruido" DECRETO 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. |
| --- |
| ESTUDIO ACUSTICO PRE-OPERACIONAL DE: AMPLIACION DE EXPLOTACIÓN GANADERA PORCINO PARAJE HOYA LOS SANCHEZ, S/N. 04839 TOPARES-VELEZ BLANCO |
| PROMOTOR: MARIA DEL CARMEN GARCIA RAMIREZ |
| AUTOR: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ | FECHA: JULI5 2019 |

REFERENCIAS NORMATIVAS

| NORMATIVA DE APLICACIÓN |
| --- |
| Estatal: | CTE-DB HR |
| Autonómica: | Decreto 6/2012 |
| Municipal: | - |
| Normas UNE: (en caso de mediciones in situ): | NORMA UNE-EN 12354. Estimación de las características acústicas de las edificaciones a partir de las características de sus elementos. |
|  | NORMA UNE-EN-ISO 717-1. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo. |
|  | NORMA UNE-EN-ISO 16283-1. Acústica. Medición in situ del aislamiento acústico en los edificios y en los elementos de construcción. Parte 1. Aislamiento a ruido aéreo |
|  | NORMA UNE-EN-ISO 16283-3. Acústica. Medición in situ del aislamiento acústico en los edificios y en los elementos de construcción. Parte 3: Aislamiento a ruido de fachada. |

| DEFINICIÓN DE LOS LÍMITES NORMATIVOS A DETERMINAR |
| --- |
| PARÁMETRO | LIMITE NORMATIVO |
| Nivel de Inmisión en Colindante: | No existen edificios colindantes |
| Nivel de Inmisión al Exterior: Decreto 6/2012 | 50 D) Zona con suelo de uso terciario diferentes a C) |
| Aislamiento acústico a ruido aéreo: Decreto 6/2012 | 45 |

CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Titular/es: María del Carmen García Ramírez DNI/NIF: 34.832.923-K

Tipo de actividad: AMPLIACION DE EXPLOTACIÓN GANADERA PORCINO

Horario apertura: Mañana

* Los cálculos realizados harán referencia a un horario de mañana ya que tanto la actividad, así como la maquinaria que en ella realiza su trabajo, lo podrá hacer dentro de este horario.

P. DE ACTUACIO N PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

UBICACIÓN DEL LOCAL

Dirección: Paraje Hoya Los Sánchez, s/n - Topares Población: Vélez Blanco C.P: 04839 Provincia: ALMERIA Zona urbanística: D) Zona con suelo de uso terciario diferentes a C) Descripción de la ubicación: Zona Rural No Urbanizable, sin protección sobre el medio físico

Descripción de colindantes: Al mismo nivel: Local LA= Exterior ; Local LB= Exterior ; Local LC= Exterior ; Local LD= Exterior Inferiores: Local LI= No calcular: Superiores: Local LS= Exterior:

CARACTERISTICAS DE LA EXPLOTACIÓN

| Descripción arquitectónica-constructiva de la Explotación Porcina |
| --- |
| El local cuenta con las diferentes salas, descritas en el proyecto (ver planos en Anexo) cuya superficie total es de aproximadamente 372,08 m². Las salas donde se desarrolla la actividad, y que tendrán un nivel de ruido significativo serán las corralinas interiores de las naves (351,05 m²). Puesto que en las corralinas el nivel de ruido será similar, el tratamiento a realizar será el mismo para todos los recintos. |
| Suelo: | Superficie del paramento: 372,08 m² Estado inicial: El suelo está formado Hormigón 14 cm/m² Tratamiento: No procede. |
| Techo: | Superficie del paramento: 372,08 m² Estado inicial: El techo está formado Chapa metálica Tratamiento: Revestimiento PUR 30-40 mm. |
| Fachada y paredes: | CERRAMIENTO LADO A (colinda con Local LA) Superficie del paramento: 33,20 m² Estado inicial: El cerramiento está formado por bloque hueco de termo-arcilla 20 cm Tratamiento: No procede. |
|  | CERRAMIENTO LADO B (colinda con Local LB) Superficie del paramento: 81,70 m² Estado inicial: El cerramiento está formado por bloque hueco de termo-arcilla 20 cm Tratamiento: No procede |
|  | CERRAMIENTO LADO C (colinda con Local LC) Superficie del paramento: 33,20 m² Estado inicial: El cerramiento está formado por bloque hueco de termo-arcilla 20 cm Tratamiento: No procede. |
|  | CERRAMIENTO LADO D (colinda con Local LD) Superficie del paramento: 81,70 m² Estado inicial: El cerramiento está formado por bloque hueco de termo-arcilla 20 cm Tratamiento: No procede |

ESPACIOS COLINDANTES CALCULADOS

P. DE ACTUACIO N PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

Local LA	Local LS

Local LD	LOCAL A ESTUDIO	Local LB	LOCAL A ESTUDIO

Local LC	Local LI

CALCULO DEL AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO

Cerramiento colindante con Local LA

Teniendo en cuenta que el cerramiento está compuesto por el propio cerramiento base [CEB]: LADR.HUECO 20, además también tiene: [PTA] de PUERTA DE PANEL SANDWICH NAVE CERDOS quedando por tanto el índice de reducción acústica del conjunto [CMB] de la siguiente forma:

| Nº | ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA COMBINADO DEL CERRAMIENTO |
| --- | --- |
|  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| CEB | 43.0 | 42.0 | 41.0 | 34.0 | 33.0 | 34.0 | 32.0 | 35.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 35.0 | 36.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 46.0 | 48.0 |
| PTA | 35.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 38.7 | 39.3 | 40.0 | 41.7 | 43.3 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| CMB | 37.7 | 37.5 | 38.0 | 35.1 | 34.6 | 35.5 | 34.0 | 36.6 | 36.9 | 39.7 | 39.9 | 37.3 | 38.2 | 40.8 | 42.4 | 43.8 | 45.5 | 46.4 |

CEB: Cerramiento base; PTA: Puerta; CMB: Cerramiento base combinado

Finalmente quedarán:

| Nº | ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA DE LOS CERRAMIENTOS |
| --- | --- |
|  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| LA | 37.7 | 37.5 | 38.0 | 35.1 | 34.6 | 35.5 | 34.0 | 36.6 | 36.9 | 39.7 | 39.9 | 37.3 | 38.2 | 40.8 | 42.4 | 43.8 | 45.5 | 46.4 |
| TEC | 30.0 | 29.0 | 35.5 | 38.0 | 38.0 | 46.0 | 46.0 | 56.5 | 62.0 | 61.5 | 64.0 | 66.5 | 68.0 | 74.0 | 74.5 | 73.0 | 72.5 | 69.5 |
| SUE | 35.0 | 37.0 | 35.0 | 41.0 | 44.0 | 46.0 | 49.0 | 52.0 | 54.0 | 55.0 | 58.0 | 60.0 | 63.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 75.0 |
| LB | 43.0 | 42.0 | 41.0 | 34.0 | 33.0 | 34.0 | 32.0 | 35.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 35.0 | 36.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 46.0 | 48.0 |
| LC | 43.0 | 42.0 | 41.0 | 34.0 | 33.0 | 34.0 | 32.0 | 35.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 35.0 | 36.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 46.0 | 48.0 |

| Nº | VALOR GLOBAL DEL ÍNDICE DE AISLAMIENTO |
| --- | --- |
|  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| Aisla | 37.7 | 37.5 | 38.0 | 35.1 | 34.6 | 35.5 | 34.0 | 36.6 | 36.9 | 39.7 | 39.9 | 37.3 | 38.2 | 40.8 | 42.4 | 43.8 | 45.5 | 46.4 |
| Cv.Ref. | 20.0 | 23.0 | 26.0 | 29.0 | 32.0 | 35.0 | 38.0 | 40.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 |
| Dif | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.4 | 3.1 | 1.3 | 2.1 | 5.7 | 4.8 | 2.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Índice ponderado de reducción acústica según norma EN ISO 717-1

R'W  (C;Ctr) = 40 ( -1; -2 ) dB

P. DE ACTUACIO N PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

Índice global de reducción acústica aparente en dBA (entre 100 y 5000 Hz)

R'A  = 37.79 dBA

| Nº | VIAS DE TRANSMISION (AEREO) |
| --- | --- |
|  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| SEP | 37.7 | 37.5 | 38.0 | 35.1 | 34.6 | 35.5 | 34.0 | 36.6 | 36.9 | 39.7 | 39.9 | 37.3 | 38.2 | 40.8 | 42.4 | 43.8 | 45.5 | 46.4 |
| TEC-SEP | 60.2 | 60.4 | 65.5 | 64.4 | 63.5 | 69.3 | 68.8 | 75.9 | 79.9 | 81.2 | 83.6 | 83.6 | 85.9 | 91.0 | 90.6 | 92.2 | 93.9 | 91.1 |
| SUE-TEC | 49.7 | 50.6 | 49.8 | 51.4 | 52.6 | 54.1 | 54.8 | 57.6 | 58.8 | 60.6 | 62.3 | 61.9 | 63.9 | 66.7 | 68.5 | 70.2 | 72.1 | 74.0 |
| LDB-SEP | 59.9 | 59.4 | 59.1 | 54.2 | 53.4 | 54.4 | 52.6 | 55.4 | 55.5 | 58.4 | 58.6 | 55.7 | 56.7 | 59.5 | 61.3 | 63.0 | 65.4 | 66.8 |
| LDD-SEP | 59.9 | 59.4 | 59.1 | 54.2 | 53.4 | 54.4 | 52.6 | 55.4 | 55.5 | 58.4 | 58.6 | 55.7 | 56.7 | 59.5 | 61.3 | 63.0 | 65.4 | 66.8 |
| SEP-TEC | 57.2 | 56.4 | 59.0 | 60.4 | 61.5 | 65.3 | 64.8 | 71.4 | 73.9 | 75.7 | 76.6 | 77.1 | 77.9 | 82.0 | 85.1 | 84.2 | 84.4 | 85.6 |
| SEP-SUE | 72.3 | 71.0 | 77.1 | 79.3 | 79.0 | 86.6 | 86.3 | 96.5 | 101.6 | 100.8 | 103.0 | 105.2 | 106.3 | 112.0 | 112.2 | 110.3 | 109.5 | 106.2 |
| TEC-TEC | 49.7 | 50.6 | 49.8 | 51.4 | 52.6 | 54.1 | 54.8 | 57.6 | 58.8 | 60.6 | 62.3 | 61.9 | 63.9 | 66.7 | 68.5 | 70.2 | 72.1 | 74.0 |
| SUE-SUE | 52.2 | 54.2 | 52.2 | 58.2 | 61.2 | 63.2 | 66.2 | 69.2 | 71.2 | 72.2 | 75.2 | 77.2 | 80.2 | 83.2 | 85.2 | 87.2 | 89.2 | 92.2 |
| SEP-LDB | 59.9 | 59.4 | 59.1 | 54.2 | 53.4 | 54.4 | 52.6 | 55.4 | 55.5 | 58.4 | 58.6 | 55.7 | 56.7 | 59.5 | 61.3 | 63.0 | 65.4 | 66.8 |
| LDB-LDB | 62.6 | 61.6 | 60.6 | 53.6 | 52.6 | 53.6 | 51.6 | 54.6 | 54.6 | 57.6 | 57.6 | 54.6 | 55.6 | 58.6 | 60.6 | 62.6 | 65.6 | 67.6 |
| SEP-LDD | 59.9 | 59.4 | 59.1 | 54.2 | 53.4 | 54.4 | 52.6 | 55.4 | 55.5 | 58.4 | 58.6 | 55.7 | 56.7 | 59.5 | 61.3 | 63.0 | 65.4 | 66.8 |
| LDD-LDD | 62.6 | 61.6 | 60.6 | 53.6 | 52.6 | 53.6 | 51.6 | 54.6 | 54.6 | 57.6 | 57.6 | 54.6 | 55.6 | 58.6 | 60.6 | 62.6 | 65.6 | 67.6 |
| R' | 36.9 | 36.8 | 37.2 | 34.6 | 34.1 | 35.1 | 33.5 | 36.2 | 36.5 | 39.2 | 39.5 | 36.8 | 42.0 | 40.4 | 40.9 | 43.5 | 45.2 | 46.2 |
| Dn | 46.9 | 46.9 | 47.2 | 44.6 | 44.1 | 45.1 | 43.6 | 46.2 | 46.5 | 49.3 | 49.6 | 46.9 | 47.8 | 50.4 | 52.1 | 53.5 | 55.3 | 56.2 |
| D2m,nT,A (dBA) | 47.38 | Ruido Aéreo |

P. DE ACTUACIO N PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

Cerramiento colindante con Local LB

| Nº | ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA DE LOS CERRAMIENTOS |
| --- | --- |
|  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| LB | 43.0 | 42.0 | 41.0 | 34.0 | 33.0 | 34.0 | 32.0 | 35.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 35.0 | 36.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 46.0 | 48.0 |
| TEC | 30.0 | 29.0 | 35.5 | 38.0 | 38.0 | 46.0 | 46.0 | 56.5 | 62.0 | 61.5 | 64.0 | 66.5 | 68.0 | 74.0 | 74.5 | 73.0 | 72.5 | 69.5 |
| SUE | 35.0 | 37.0 | 35.0 | 41.0 | 44.0 | 46.0 | 49.0 | 52.0 | 54.0 | 55.0 | 58.0 | 60.0 | 63.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 75.0 |
| LC | 43.0 | 42.0 | 41.0 | 34.0 | 33.0 | 34.0 | 32.0 | 35.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 35.0 | 36.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 46.0 | 48.0 |
| LA | 43.0 | 42.0 | 41.0 | 34.0 | 33.0 | 34.0 | 32.0 | 35.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 35.0 | 36.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 46.0 | 48.0 |

| Nº | VALOR GLOBAL DEL ÍNDICE DE AISLAMIENTO |
| --- | --- |
|  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| Aisla | 43.0 | 42.0 | 41.0 | 34.0 | 33.0 | 34.0 | 32.0 | 35.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 35.0 | 36.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 46.0 | 48.0 |
| Cv.Ref. | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 33.0 | 36.0 | 38.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 |
| Dif | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Índice ponderado de reducción acústica según norma EN ISO 717-1

R'W  (C;Ctr) = 38 ( 0; -2 ) dB

Índice global de reducción acústica aparente en dBA (entre 100 y 5000 Hz)

R'A  = 36.07 dBA

P. DE ACTUACIO N PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

| Nº | VIAS DE TRANSMISION (AEREO) |
| --- | --- |
|  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| SEP | 43.0 | 42.0 | 41.0 | 34.0 | 33.0 | 34.0 | 32.0 | 35.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 35.0 | 36.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 46.0 | 48.0 |
| TEC-SEP | 62.8 | 62.7 | 67.0 | 63.8 | 62.7 | 68.5 | 67.8 | 75.1 | 79.0 | 80.3 | 82.6 | 82.5 | 84.8 | 90.1 | 90.0 | 91.8 | 94.1 | 91.9 |
| SUE-TEC | 52.3 | 52.8 | 51.3 | 50.8 | 51.8 | 53.3 | 53.8 | 56.8 | 57.8 | 59.8 | 61.3 | 60.8 | 62.8 | 65.8 | 67.8 | 69.8 | 72.3 | 74.8 |
| LDC-SEP | 66.5 | 65.5 | 64.5 | 57.5 | 56.5 | 57.5 | 55.5 | 58.5 | 58.5 | 61.5 | 61.5 | 58.5 | 59.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 69.5 | 71.5 |
| LDA-SEP | 66.5 | 65.5 | 64.5 | 57.5 | 56.5 | 57.5 | 55.5 | 58.5 | 58.5 | 61.5 | 61.5 | 58.5 | 59.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 69.5 | 71.5 |
| SEP-TEC | 59.8 | 58.7 | 60.5 | 59.8 | 60.7 | 64.5 | 63.8 | 70.6 | 73.0 | 74.8 | 75.6 | 76.0 | 76.8 | 81.1 | 84.5 | 83.8 | 84.6 | 86.4 |
| SEP-SUE | 72.3 | 71.0 | 77.1 | 79.3 | 79.0 | 86.6 | 86.3 | 96.5 | 101.6 | 100.8 | 103.0 | 105.2 | 106.3 | 112.0 | 112.2 | 110.3 | 109.5 | 106.2 |
| TEC-TEC | 52.3 | 52.8 | 51.3 | 50.8 | 51.8 | 53.3 | 53.8 | 56.8 | 57.8 | 59.8 | 61.3 | 60.8 | 62.8 | 65.8 | 67.8 | 69.8 | 72.3 | 74.8 |
| SUE-SUE | 52.2 | 54.2 | 52.2 | 58.2 | 61.2 | 63.2 | 66.2 | 69.2 | 71.2 | 72.2 | 75.2 | 77.2 | 80.2 | 83.2 | 85.2 | 87.2 | 89.2 | 92.2 |
| SEP-LDC | 66.5 | 65.5 | 64.5 | 57.5 | 56.5 | 57.5 | 55.5 | 58.5 | 58.5 | 61.5 | 61.5 | 58.5 | 59.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 69.5 | 71.5 |
| LDC-LDC | 66.5 | 65.5 | 64.5 | 57.5 | 56.5 | 57.5 | 55.5 | 58.5 | 58.5 | 61.5 | 61.5 | 58.5 | 59.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 69.5 | 71.5 |
| SEP-LDA | 66.5 | 65.5 | 64.5 | 57.5 | 56.5 | 57.5 | 55.5 | 58.5 | 58.5 | 61.5 | 61.5 | 58.5 | 59.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 69.5 | 71.5 |
| LDA-LDA | 66.5 | 65.5 | 64.5 | 57.5 | 56.5 | 57.5 | 55.5 | 58.5 | 58.5 | 61.5 | 61.5 | 58.5 | 59.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 69.5 | 71.5 |
| R' | 41.5 | 40.9 | 39.9 | 33.7 | 32.8 | 33.8 | 31.8 | 34.8 | 34.8 | 37.8 | 37.8 | 34.9 | 40.7 | 38.9 | 41.1 | 42.9 | 45.9 | 47.9 |
| Dn | 47.6 | 47.0 | 46.0 | 39.8 | 38.9 | 39.9 | 38.0 | 41.0 | 41.0 | 44.0 | 44.0 | 41.0 | 42.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 52.0 | 54.0 |
| D2m,nT,A (dBA) | 42.01 | Ruido Aéreo |

P. DE ACTUACIO N PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

Cerramiento colindante con Local LC

| Nº | ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA DE LOS CERRAMIENTOS |
| --- | --- |
|  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| LC | 43.0 | 42.0 | 41.0 | 34.0 | 33.0 | 34.0 | 32.0 | 35.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 35.0 | 36.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 46.0 | 48.0 |
| TEC | 30.0 | 29.0 | 35.5 | 38.0 | 38.0 | 46.0 | 46.0 | 56.5 | 62.0 | 61.5 | 64.0 | 66.5 | 68.0 | 74.0 | 74.5 | 73.0 | 72.5 | 69.5 |
| SUE | 35.0 | 37.0 | 35.0 | 41.0 | 44.0 | 46.0 | 49.0 | 52.0 | 54.0 | 55.0 | 58.0 | 60.0 | 63.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 75.0 |
| LD | 43.0 | 42.0 | 41.0 | 34.0 | 33.0 | 34.0 | 32.0 | 35.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 35.0 | 36.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 46.0 | 48.0 |
| LB | 43.0 | 42.0 | 41.0 | 34.0 | 33.0 | 34.0 | 32.0 | 35.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 35.0 | 36.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 46.0 | 48.0 |

| Nº | VALOR GLOBAL DEL ÍNDICE DE AISLAMIENTO |
| --- | --- |
|  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| Aisla | 43.0 | 42.0 | 41.0 | 34.0 | 33.0 | 34.0 | 32.0 | 35.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 35.0 | 36.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 46.0 | 48.0 |
| Cv.Ref. | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 33.0 | 36.0 | 38.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 |
| Dif | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Índice ponderado de reducción acústica según norma EN ISO 717-1

R'W  (C;Ctr) = 38 ( 0; -2 ) dB

Índice global de reducción acústica aparente en dBA (entre 100 y 5000 Hz)

R'A  = 36.07 dBA

P. DE ACTUACIO N PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

| Nº | VIAS DE TRANSMISION (AEREO) |
| --- | --- |
|  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| SEP | 43.0 | 42.0 | 41.0 | 34.0 | 33.0 | 34.0 | 32.0 | 35.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 35.0 | 36.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 46.0 | 48.0 |
| TEC-SEP | 62.8 | 62.7 | 67.0 | 63.8 | 62.7 | 68.5 | 67.8 | 75.1 | 79.0 | 80.3 | 82.6 | 82.5 | 84.8 | 90.1 | 90.0 | 91.8 | 94.1 | 91.9 |
| SUE-TEC | 52.3 | 52.8 | 51.3 | 50.8 | 51.8 | 53.3 | 53.8 | 56.8 | 57.8 | 59.8 | 61.3 | 60.8 | 62.8 | 65.8 | 67.8 | 69.8 | 72.3 | 74.8 |
| LDD-SEP | 62.6 | 61.6 | 60.6 | 53.6 | 52.6 | 53.6 | 51.6 | 54.6 | 54.6 | 57.6 | 57.6 | 54.6 | 55.6 | 58.6 | 60.6 | 62.6 | 65.6 | 67.6 |
| LDB-SEP | 62.6 | 61.6 | 60.6 | 53.6 | 52.6 | 53.6 | 51.6 | 54.6 | 54.6 | 57.6 | 57.6 | 54.6 | 55.6 | 58.6 | 60.6 | 62.6 | 65.6 | 67.6 |
| SEP-TEC | 59.8 | 58.7 | 60.5 | 59.8 | 60.7 | 64.5 | 63.8 | 70.6 | 73.0 | 74.8 | 75.6 | 76.0 | 76.8 | 81.1 | 84.5 | 83.8 | 84.6 | 86.4 |
| SEP-SUE | 72.3 | 71.0 | 77.1 | 79.3 | 79.0 | 86.6 | 86.3 | 96.5 | 101.6 | 100.8 | 103.0 | 105.2 | 106.3 | 112.0 | 112.2 | 110.3 | 109.5 | 106.2 |
| TEC-TEC | 52.3 | 52.8 | 51.3 | 50.8 | 51.8 | 53.3 | 53.8 | 56.8 | 57.8 | 59.8 | 61.3 | 60.8 | 62.8 | 65.8 | 67.8 | 69.8 | 72.3 | 74.8 |
| SUE-SUE | 52.2 | 54.2 | 52.2 | 58.2 | 61.2 | 63.2 | 66.2 | 69.2 | 71.2 | 72.2 | 75.2 | 77.2 | 80.2 | 83.2 | 85.2 | 87.2 | 89.2 | 92.2 |
| SEP-LDD | 62.6 | 61.6 | 60.6 | 53.6 | 52.6 | 53.6 | 51.6 | 54.6 | 54.6 | 57.6 | 57.6 | 54.6 | 55.6 | 58.6 | 60.6 | 62.6 | 65.6 | 67.6 |
| LDD-LDD | 62.6 | 61.6 | 60.6 | 53.6 | 52.6 | 53.6 | 51.6 | 54.6 | 54.6 | 57.6 | 57.6 | 54.6 | 55.6 | 58.6 | 60.6 | 62.6 | 65.6 | 67.6 |
| SEP-LDB | 62.6 | 61.6 | 60.6 | 53.6 | 52.6 | 53.6 | 51.6 | 54.6 | 54.6 | 57.6 | 57.6 | 54.6 | 55.6 | 58.6 | 60.6 | 62.6 | 65.6 | 67.6 |
| LDB-LDB | 62.6 | 61.6 | 60.6 | 53.6 | 52.6 | 53.6 | 51.6 | 54.6 | 54.6 | 57.6 | 57.6 | 54.6 | 55.6 | 58.6 | 60.6 | 62.6 | 65.6 | 67.6 |
| R' | 41.4 | 40.8 | 39.7 | 33.5 | 32.6 | 33.6 | 31.7 | 34.7 | 34.7 | 37.7 | 37.7 | 34.7 | 72.6 | 38.7 | 42.0 | 42.7 | 45.7 | 47.7 |
| Dn | 51.4 | 50.8 | 49.8 | 43.6 | 42.6 | 43.7 | 41.7 | 44.7 | 44.7 | 47.7 | 47.7 | 44.7 | 45.7 | 48.7 | 50.7 | 52.7 | 55.7 | 57.7 |
| D2m,nT,A (dBA) | 45.76 | Ruido Aéreo |

P. DE ACTUACIO N PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

Cerramiento colindante con Local LD

Teniendo en cuenta que el cerramiento está compuesto por el propio cerramiento base [CEB]: LADR.HUECO 20, además también tiene: [PTA] de PUERTA DE PANEL SANDWICH NAVE POLLOS quedando por tanto el índice de reducción acústica del conjunto [CMB] de la siguiente forma:

| Nº | ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA COMBINADO DEL CERRAMIENTO |
| --- | --- |
|  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| CEB | 43.0 | 42.0 | 41.0 | 34.0 | 33.0 | 34.0 | 32.0 | 35.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 35.0 | 36.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 46.0 | 48.0 |
| PTA | 35.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 38.7 | 39.3 | 40.0 | 41.7 | 43.3 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| CMB | 41.1 | 40.5 | 40.1 | 34.2 | 33.3 | 34.3 | 32.4 | 35.3 | 35.4 | 38.3 | 38.4 | 35.4 | 36.4 | 39.3 | 41.3 | 43.2 | 45.9 | 47.6 |

CEB: Cerramiento base; PTA: Puerta; CMB: Cerramiento base combinado

Finalmente quedarán:

| Nº | ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA DE LOS CERRAMIENTOS |
| --- | --- |
|  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| LD | 41.1 | 40.5 | 40.1 | 34.2 | 33.3 | 34.3 | 32.4 | 35.3 | 35.4 | 38.3 | 38.4 | 35.4 | 36.4 | 39.3 | 41.3 | 43.2 | 45.9 | 47.6 |
| TEC | 30.0 | 29.0 | 35.5 | 38.0 | 38.0 | 46.0 | 46.0 | 56.5 | 62.0 | 61.5 | 64.0 | 66.5 | 68.0 | 74.0 | 74.5 | 73.0 | 72.5 | 69.5 |
| SUE | 35.0 | 37.0 | 35.0 | 41.0 | 44.0 | 46.0 | 49.0 | 52.0 | 54.0 | 55.0 | 58.0 | 60.0 | 63.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 75.0 |
| LA | 43.0 | 42.0 | 41.0 | 34.0 | 33.0 | 34.0 | 32.0 | 35.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 35.0 | 36.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 46.0 | 48.0 |
| LC | 43.0 | 42.0 | 41.0 | 34.0 | 33.0 | 34.0 | 32.0 | 35.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 35.0 | 36.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 46.0 | 48.0 |

| Nº | VALOR GLOBAL DEL ÍNDICE DE AISLAMIENTO |
| --- | --- |
|  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| Aisla | 41.1 | 40.5 | 40.1 | 34.2 | 33.3 | 34.3 | 32.4 | 35.3 | 35.4 | 38.3 | 38.4 | 35.4 | 36.4 | 39.3 | 41.3 | 43.2 | 45.9 | 47.6 |
| Cv.Ref. | 19.0 | 22.0 | 25.0 | 28.0 | 31.0 | 34.0 | 37.0 | 39.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| Dif | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 3.7 | 3.6 | 1.7 | 2.6 | 6.6 | 5.6 | 2.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Índice ponderado de reducción acústica según norma EN ISO 717-1

R'W  (C;Ctr) = 39 ( -1; -3 ) dB

Índice global de reducción acústica aparente en dBA (entre 100 y 5000 Hz)

R'A  = 36.40 dBA

P. DE ACTUACIO N PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

| Nº | VIAS DE TRANSMISION (AEREO) |
| --- | --- |
|  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| SEP | 41.1 | 40.5 | 40.1 | 34.2 | 33.3 | 34.3 | 32.4 | 35.3 | 35.4 | 38.3 | 38.4 | 35.4 | 36.4 | 39.3 | 41.3 | 43.2 | 45.9 | 47.6 |
| TEC-SEP | 61.9 | 61.9 | 66.6 | 63.9 | 62.8 | 68.6 | 68.0 | 75.3 | 79.2 | 80.5 | 82.8 | 82.7 | 85.0 | 90.3 | 90.1 | 91.9 | 94.1 | 91.7 |
| SUE-TEC | 51.4 | 52.1 | 50.9 | 50.9 | 52.0 | 53.5 | 54.0 | 57.0 | 58.0 | 60.0 | 61.5 | 61.0 | 63.0 | 66.0 | 68.0 | 69.9 | 72.3 | 74.6 |
| LDA-SEP | 65.6 | 64.8 | 64.1 | 57.6 | 56.7 | 57.7 | 55.7 | 58.7 | 58.7 | 61.7 | 61.7 | 58.7 | 59.7 | 62.7 | 64.6 | 66.6 | 69.5 | 71.3 |
| LDC-SEP | 65.6 | 64.8 | 64.1 | 57.6 | 56.7 | 57.7 | 55.7 | 58.7 | 58.7 | 61.7 | 61.7 | 58.7 | 59.7 | 62.7 | 64.6 | 66.6 | 69.5 | 71.3 |
| SEP-TEC | 58.9 | 57.9 | 60.1 | 59.9 | 60.8 | 64.6 | 64.0 | 70.8 | 73.2 | 75.0 | 75.8 | 76.2 | 77.0 | 81.3 | 84.6 | 83.9 | 84.6 | 86.2 |
| SEP-SUE | 72.3 | 71.0 | 77.1 | 79.3 | 79.0 | 86.6 | 86.3 | 96.5 | 101.6 | 100.8 | 103.0 | 105.2 | 106.3 | 112.0 | 112.2 | 110.3 | 109.5 | 106.2 |
| TEC-TEC | 51.4 | 52.1 | 50.9 | 50.9 | 52.0 | 53.5 | 54.0 | 57.0 | 58.0 | 60.0 | 61.5 | 61.0 | 63.0 | 66.0 | 68.0 | 69.9 | 72.3 | 74.6 |
| SUE-SUE | 52.2 | 54.2 | 52.2 | 58.2 | 61.2 | 63.2 | 66.2 | 69.2 | 71.2 | 72.2 | 75.2 | 77.2 | 80.2 | 83.2 | 85.2 | 87.2 | 89.2 | 92.2 |
| SEP-LDA | 65.6 | 64.8 | 64.1 | 57.6 | 56.7 | 57.7 | 55.7 | 58.7 | 58.7 | 61.7 | 61.7 | 58.7 | 59.7 | 62.7 | 64.6 | 66.6 | 69.5 | 71.3 |
| LDA-LDA | 66.5 | 65.5 | 64.5 | 57.5 | 56.5 | 57.5 | 55.5 | 58.5 | 58.5 | 61.5 | 61.5 | 58.5 | 59.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 69.5 | 71.5 |
| SEP-LDC | 65.6 | 64.8 | 64.1 | 57.6 | 56.7 | 57.7 | 55.7 | 58.7 | 58.7 | 61.7 | 61.7 | 58.7 | 59.7 | 62.7 | 64.6 | 66.6 | 69.5 | 71.3 |
| LDC-LDC | 66.5 | 65.5 | 64.5 | 57.5 | 56.5 | 57.5 | 55.5 | 58.5 | 58.5 | 61.5 | 61.5 | 58.5 | 59.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 69.5 | 71.5 |
| R' | 39.9 | 39.6 | 39.1 | 33.9 | 33.1 | 34.1 | 32.2 | 35.1 | 35.2 | 38.1 | 38.2 | 35.3 | 40.9 | 39.2 | 40.7 | 43.0 | 45.8 | 47.5 |
| Dn | 46.1 | 45.7 | 45.2 | 40.0 | 39.2 | 40.2 | 38.3 | 41.3 | 41.3 | 44.3 | 44.3 | 41.4 | 42.4 | 45.3 | 47.3 | 49.2 | 51.9 | 53.6 |
| D2m,nT,A (dBA) | 42.34 | Ruido Aéreo |

P. DE ACTUACIO N PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

Cerramiento colindante con Local LS

| Nº | ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA DE LOS CERRAMIENTOS |
| --- | --- |
|  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| TEC | 30.0 | 29.0 | 35.5 | 38.0 | 38.0 | 46.0 | 46.0 | 56.5 | 62.0 | 61.5 | 64.0 | 66.5 | 68.0 | 74.0 | 74.5 | 73.0 | 72.5 | 69.5 |
| LC | 43.0 | 42.0 | 41.0 | 34.0 | 33.0 | 34.0 | 32.0 | 35.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 35.0 | 36.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 46.0 | 48.0 |
| LA | 43.0 | 42.0 | 41.0 | 34.0 | 33.0 | 34.0 | 32.0 | 35.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 35.0 | 36.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 46.0 | 48.0 |
| LB | 43.0 | 42.0 | 41.0 | 34.0 | 33.0 | 34.0 | 32.0 | 35.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 35.0 | 36.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 46.0 | 48.0 |
| LD | 43.0 | 42.0 | 41.0 | 34.0 | 33.0 | 34.0 | 32.0 | 35.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 35.0 | 36.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 46.0 | 48.0 |

| Nº | VALOR GLOBAL DEL ÍNDICE DE AISLAMIENTO |
| --- | --- |
|  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| Aisla | 30.0 | 29.0 | 35.5 | 38.0 | 38.0 | 46.0 | 46.0 | 56.5 | 62.0 | 61.5 | 64.0 | 66.5 | 68.0 | 74.0 | 74.5 | 73.0 | 72.5 | 69.5 |
| Cv.Ref. | 33.0 | 36.0 | 39.0 | 42.0 | 45.0 | 48.0 | 51.0 | 53.0 | 53.0 | 54.0 | 55.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 |
| Dif | 3.0 | 7.0 | 3.5 | 4.0 | 7.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Índice ponderado de reducción acústica según norma EN ISO 717-1

R'W  (C;Ctr) = 53 ( -2; -9 ) dB

Índice global de reducción acústica aparente en dBA (entre 100 y 5000 Hz)

R'A  = 44.12 dBA

P. DE ACTUACIO N PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

| Nº | VIAS DE TRANSMISION (AEREO) |
| --- | --- |
|  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| TEC | 30.0 | 29.0 | 35.5 | 38.0 | 38.0 | 46.0 | 46.0 | 56.5 | 62.0 | 61.5 | 64.0 | 66.5 | 68.0 | 74.0 | 74.5 | 73.0 | 72.5 | 69.5 |
| LDA-TEC | 66.4 | 65.2 | 67.1 | 66.4 | 67.2 | 71.1 | 70.4 | 77.2 | 79.6 | 81.4 | 82.2 | 82.5 | 83.4 | 87.7 | 91.0 | 90.4 | 91.2 | 93.0 |
| LDC-TEC | 66.4 | 65.2 | 67.1 | 66.4 | 67.2 | 71.1 | 70.4 | 77.2 | 79.6 | 81.4 | 82.2 | 82.5 | 83.4 | 87.7 | 91.0 | 90.4 | 91.2 | 93.0 |
| LDB-TEC | 70.3 | 69.2 | 71.0 | 70.3 | 71.1 | 75.0 | 74.3 | 81.1 | 83.5 | 85.3 | 86.1 | 86.5 | 87.3 | 91.6 | 94.9 | 94.3 | 95.1 | 96.9 |
| LDD-TEC | 70.3 | 69.2 | 71.0 | 70.3 | 71.1 | 75.0 | 74.3 | 81.1 | 83.5 | 85.3 | 86.1 | 86.5 | 87.3 | 91.6 | 94.9 | 94.3 | 95.1 | 96.9 |
| TEC-LDA | 69.4 | 69.2 | 73.6 | 70.4 | 69.2 | 75.1 | 74.4 | 81.7 | 85.6 | 86.9 | 89.2 | 89.0 | 91.4 | 96.7 | 96.5 | 98.4 | 100.7 | 98.5 |
| LDA-LDA | 84.4 | 83.4 | 82.4 | 75.4 | 74.4 | 75.4 | 73.4 | 76.4 | 76.4 | 79.4 | 79.4 | 76.4 | 77.4 | 80.4 | 82.4 | 84.4 | 87.4 | 89.4 |
| TEC-LDC | 69.4 | 69.2 | 73.6 | 70.4 | 69.2 | 75.1 | 74.4 | 81.7 | 85.6 | 86.9 | 89.2 | 89.0 | 91.4 | 96.7 | 96.5 | 98.4 | 100.7 | 98.5 |
| LDC-LDC | 84.4 | 83.4 | 82.4 | 75.4 | 74.4 | 75.4 | 73.4 | 76.4 | 76.4 | 79.4 | 79.4 | 76.4 | 77.4 | 80.4 | 82.4 | 84.4 | 87.4 | 89.4 |
| TEC-LDB | 73.3 | 73.2 | 77.5 | 74.3 | 73.1 | 79.0 | 78.3 | 85.6 | 89.5 | 90.8 | 93.1 | 93.0 | 95.3 | 100.6 | 100.4 | 102.3 | 104.6 | 102.4 |
| LDB-LDB | 88.3 | 87.3 | 86.3 | 79.3 | 78.3 | 79.3 | 77.3 | 80.3 | 80.3 | 83.3 | 83.3 | 80.3 | 81.3 | 84.3 | 86.3 | 88.3 | 91.3 | 93.3 |
| TEC-LDD | 73.3 | 73.2 | 77.5 | 74.3 | 73.1 | 79.0 | 78.3 | 85.6 | 89.5 | 90.8 | 93.1 | 93.0 | 95.3 | 100.6 | 100.4 | 102.3 | 104.6 | 102.4 |
| LDD-LDD | 88.3 | 87.3 | 86.3 | 79.3 | 78.3 | 79.3 | 77.3 | 80.3 | 80.3 | 83.3 | 83.3 | 80.3 | 81.3 | 84.3 | 86.3 | 88.3 | 91.3 | 93.3 |
| R' | 30.0 | 29.0 | 35.5 | 38.0 | 38.0 | 45.9 | 45.9 | 56.2 | 61.3 | 61.2 | 63.5 | 65.1 | 41.1 | 71.5 | 72.6 | 72.0 | 72.0 | 69.3 |
| Dn | 29.5 | 28.5 | 35.0 | 37.5 | 37.5 | 45.5 | 45.5 | 55.8 | 60.9 | 60.7 | 63.0 | 64.7 | 66.0 | 71.0 | 72.2 | 71.5 | 71.5 | 68.9 |
| D2m,nT,A (dBA) | 43.64 | Ruido Aéreo |

P. DE ACTUACIO N PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

FOCOS DE RUIDO:

| DEFINICIÓN DE LOS DIFERENTES FOCOS DE RUIDO |
| --- |
| Referencia: Espectro NPS 65 dBA | NPS: 65.0 dBA |
| Descripción: |
| Referencia: Porcino | NPS: 57.2 dBA |
| Descripción: Ganado porcino |
| Referencia: TOTAL | NPS: 65.7 dBA |
| Descripción: Espectro resultante |

Espectro en frecuencias del ruido procedente de los diferentes focos ruidosos presentes en el local.

| FOCO | FRECUENCIAS | dBA |
| --- | --- | --- |
|  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |  |
| Espectro NPS 65 dBA | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 65.00 |
| Porcino | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 57.24 |
| TOTAL | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 65.67 |

JUSTIFICACION DE LA EMISIÓN/INMISIÓN:

Inmisión entre local a estudio a través del cerramiento A con Local LA

|  | CÁLCULO DEL NIVEL DE EMISIONES E INMISIONES |
| --- | --- |
|  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| RUIDO | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.6 | 53.6 | 53.6 |
| AISLA | 46.9 | 46.9 | 47.2 | 44.6 | 44.1 | 45.1 | 43.6 | 46.2 | 46.5 | 49.3 | 49.6 | 46.9 | 47.8 | 50.4 | 52.1 | 53.5 | 55.3 | 56.2 |
| RESU | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 8.3 | 8.8 | 7.8 | 9.5 | 6.8 | 6.5 | 3.8 | 3.6 | 6.2 | 5.4 | 2.8 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |

EL VALOR DE EMISIÓN TOTAL ES: 18.36 dB

P. DE ACTUACIO N PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

Inmisión entre local a estudio a través del cerramiento B con Local LB

|  | CÁLCULO DEL NIVEL DE EMISIONES E INMISIONES |
| --- | --- |
|  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| RUIDO | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.6 | 53.6 | 53.6 |
| AISLA | 47.6 | 47.0 | 46.0 | 39.8 | 38.9 | 39.9 | 38.0 | 41.0 | 41.0 | 44.0 | 44.0 | 41.0 | 42.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 52.0 | 54.0 |
| RESU | 5.1 | 5.7 | 6.8 | 13.1 | 14.1 | 13.0 | 15.1 | 12.1 | 12.1 | 9.2 | 9.2 | 12.1 | 11.2 | 8.2 | 6.2 | 4.6 | 1.6 | 0.0 |

EL VALOR DE EMISIÓN TOTAL ES: 23.11 dB

Inmisión entre local a estudio a través del cerramiento C con Local LC

|  | CÁLCULO DEL NIVEL DE EMISIONES E INMISIONES |
| --- | --- |
|  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| RUIDO | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.6 | 53.6 | 53.6 |
| AISLA | 51.4 | 50.8 | 49.8 | 43.6 | 42.6 | 43.7 | 41.7 | 44.7 | 44.7 | 47.7 | 47.7 | 44.7 | 45.7 | 48.7 | 50.7 | 52.7 | 55.7 | 57.7 |
| RESU | 1.3 | 1.9 | 3.0 | 9.4 | 10.3 | 9.3 | 11.4 | 8.4 | 8.3 | 5.4 | 5.4 | 8.4 | 7.5 | 4.5 | 2.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |

EL VALOR DE EMISIÓN TOTAL ES: 19.41 dB

Inmisión entre local a estudio a través del cerramiento D con Local LD

|  | CÁLCULO DEL NIVEL DE EMISIONES E INMISIONES |
| --- | --- |
|  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| RUIDO | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.6 | 53.6 | 53.6 |
| AISLA | 46.1 | 45.7 | 45.2 | 40.0 | 39.2 | 40.2 | 38.3 | 41.3 | 41.3 | 44.3 | 44.3 | 41.4 | 42.4 | 45.3 | 47.3 | 49.2 | 51.9 | 53.6 |
| RESU | 6.7 | 7.0 | 7.5 | 12.9 | 13.7 | 12.7 | 14.7 | 11.8 | 11.7 | 8.8 | 8.8 | 11.7 | 10.8 | 7.9 | 5.9 | 4.4 | 1.7 | 0.0 |

EL VALOR DE EMISIÓN TOTAL ES: 22.89 dB

Inmisión entre local a estudio a través del cerramiento S con Local LS

|  | CÁLCULO DEL NIVEL DE EMISIONES E INMISIONES |
| --- | --- |
|  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| RUIDO | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.6 | 53.6 | 53.6 |
| AISLA | 29.5 | 28.5 | 35.0 | 37.5 | 37.5 | 45.5 | 45.5 | 55.8 | 60.9 | 60.7 | 63.0 | 64.7 | 66.0 | 71.0 | 72.2 | 71.5 | 71.5 | 68.9 |
| RESU | 23.2 | 24.2 | 17.7 | 15.4 | 15.4 | 7.5 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

EL VALOR DE EMISIÓN TOTAL ES: 27.96 dB

TIEMPO DE REVERBERACIÓN:

Local: LOCAL A ESTUDIO

Volumen del recinto (m3): 3,240.00

Método de cálculo empleado: Sabine: Tr = 0,161 x V / (Si x Coef. Absorc.i) Materiales empleados:

| Referencia | Descripción del material | Superficie (m2) |
| --- | --- | --- |
| AIRE116 | Aire | 1,200.0 |
| PERSONA139 | Adulto de pie | 1,200.0 |
| POLIURETANO420 | Placa 15 de poliuretano, espuma flexible, espesor 15mm, dens 30 | 1,200.0 |
| HORMIGON301 | Piso de hormigón | 1,200.0 |

Coeficiente de absorción sonora de materiales por bandas de 1/3 de octava.

| Referencia | Coeficiente de abosorción sonoro por frecuencia |
| --- | --- |
|  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| AIRE116 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PERSONA139 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| POLIURETANO420 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| HORMIGON301 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

P. DE ACTUACIO N PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

Tiempo de reverberación

| 100 hz(*) | 125 hz(*) | 160 hz(*) | 200 hz(*) | 250 hz(*) | 315 hz(*) | 400 hz(*) | 500 hz(*) | 630 hz(*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| 800 hz(*) | 1000 hz(*) | 1250 hz(*) | 1600 hz(*) | 2000 hz(*) | 2500 hz(*) | 3150 hz(*) | 4000 hz(*) | 5000 hz(*) |
| 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |

(*)Frecuencias incluidas en el cálculo del tiempo de reverberación medio.

CONCLUCIÓN: El Tiempo de Reverberación tiene un valor medio de 0.71 y no presenta un valor inferior a 0.70 segundos para todas las frecuencias (7 frecuencias fallan)

MEDIDAS CORRECTORAS:

| MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS |
| --- |
| Tipo de medida | Medidas relacionadas con la maquinaria |
| Descripción | En ningún caso se podrá colocar la maquinaria anclada ni apoyada rígidamente en paredes o pilares. En los techos solo se permite la suspensión mediante amortiguadores de baja frecuencia. Las máquinas colocarán a una distancia como mínimo 0,70m de las paredes de medianera y 0,5 m del forjado superior. |
|  | Con vistas a evitar la transmisión de vibraciones se tendrá en cuenta lo siguiente: Todo órgano móvil se ha de mantener en perfecto estado de conservación principalmente en lo que se refiere a su equilibrio dinámico y estático, así como la suavidad de marcha. Todos los conductos rígidos por los que circulan fluidos líquidos o gaseosos, conectados con máquinas que tengan órganos en movimiento, se instalarán de forma que se impida la transmisión de las vibraciones generadas en tales máquinas. Las aberturas de los muros para el paso de las conducciones se rellenarán con materiales absorbentes de la vibración. |

CONCLUSION:

A la vista de los resultados obtenidos, podemos resumir:

|  | Colindantes | Exterior | Aislamiento mínimo |
| --- | --- | --- | --- |
| Local LA | -- | 18.36 < 50.00 (Decreto 6/2012) (CUMPLE) | 47.38 > 40.00 (Decreto 6/2012) (CUMPLE) |
| Local LB | -- | 23.11 < 50.00 (Decreto 6/2012) (CUMPLE) | 42.01 > 40.00 (Decreto 6/2012) (CUMPLE) |
| Local LC | -- | 19.41 < 50.00 (Decreto 6/2012) (CUMPLE) | 45.76 > 40.00 (Decreto 6/2012) (CUMPLE) |
| Local LD | -- | 22.89 < 50.00 (Decreto 6/2012) (CUMPLE) | 42.34 > 40.00 (Decreto 6/2012) (CUMPLE) |
| Local LS | -- | 27.96 < 50.00 (Decreto 6/2012) (CUMPLE) | 43.64 > 40.00 (Decreto 6/2012) (CUMPLE) |

Por tanto, podemos considerar que queda suficientemente justificado el cálculo acústico respecto a la normativa aplicable a la actividad.

No obstante, quedamos a disposición de los servicios técnicos pertinentes para cualquier aclaración o justificación adicional.

No obstante, quedamos a disposición de los servicios técnicos pertinentes para cualquier aclaración o justificación adicional.

P. DE ACTUACIO N PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

JUSTIFICACIÓN DEL Art. 9. B DECRETO 297/1995

Emplazamiento con identificación de los focos sensibles

El plano a escala 1:500 que identifica el emplazamiento de los edificios donde se implantará la actividad, así como las distancias a las viviendas más próximas, pozos y tomas de agua, centros públicos, etc; se aporta en la documentación grafica del proyecto como plano número 5.

P. DE ACTUACIO N PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

DOCUMENTO Nº 4

ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICA

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Viabilidad...AMPLIACIÓN EXPLOTACIÓN PORCINA	1

Con subvenciones

Una vez considerados los cálculos, realizados en base a la información proporcionada por los promotores de este proyecto, se han obtenido las siguientes conclusiones acerca de la viabilidad de este proyecto.

Viabilidad económica. Un proyecto es viable económicamente si el indicador VAN (Valor Actual Neto)  o el indicador TIR neta (Tasa Interna de Retorno neta) es positivo, lógicamente, no será viable cuando ambos indicadores no arrojen un resultado positivo. El cálculo de este indicador se realiza para un horizonte temporal determinado, en este caso se han utilizado tres horizontes: 15, 10 y 5 años.

En este proyecto el indicador VAN ha arrojado los siguientes resultados:

|  | 5 Años | 10 Años |  | 15 Años |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VAN | 192.595 | € 426.123 |  | € 655.797 € |
| TIR | 103,58 % | 106,54 | % | 106,61 % |
| DICTAMEN | Viable | Viable |  | Viable |

Viabilidad financiera. Un proyecto es viable financieramente si responde en cuantía y oportunidad a los compromisos de pago, para ello se observa en los primeros ańos si el saldo de tesorería es en cada uno de ellos positivo.

En los seis primeros ańos este proyecto arroja los siguientes saldos de tesorería:

| Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.975 | 95.950 | 141.846 | 187.742 | 233.638 | 279.534 |

Por lo tanto, este proyecto es/no es viable financieramente, siendo ésta condición necesaria y suficiente para que el proyecto se evalúe viable/no viable.

Otros indicadores relevantes de este proyecto son:

|  | Inicio | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficio - Inversión | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos propios - Inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Margen bruto |  | 50,625.00 | 50,625.00 | 50,625.00 | 50,625.00 | 50,625.00 | 50,625.00 |

El objeto del plazo de recuperación o pay back es observar en que momento se ha recuperado el coste de inversión.

La inversión inicial se recupera durante el año:	1

Viabilidad...AMPLIACIÓN EXPLOTACIÓN PORCINA	2

Sin subvenciones

Una vez considerados los cálculos, realizados en base a la información proporcionada por los promotores de este proyecto, se han obtenido las siguientes conclusiones acerca de la viabilidad de este proyecto.

Viabilidad económica. Un proyecto es viable económicamente si el indicador VAN (Valor Actual Neto)  o el indicador TIR neta (Tasa Interna de Retorno neta) es positivo, lógicamente, no será viable cuando ambos indicadores no arrojen un resultado positivo. El cálculo de este indicador se realiza para un horizonte temporal determinado, en este caso se han utilizado tres horizontes: 15, 10 y 5 años.

En este proyecto el indicador VAN ha arrojado los siguientes resultados:

5 Años	10 Años	15 Años

| VAN | 192,595.36 | 426,123.05 | 655,797.23 |
| --- | --- | --- | --- |
| TIR | 103.58 | 106.54 | 106.61 |

DICTAMEN

Viable	Viable	Viable

Viabilidad financiera. Un proyecto es viable financieramente si responde en cuantía y oportunidad a los compromisos de pago, para ello se observa en los primeros ańos si el saldo de tesorería es en cada uno de ellos positivo.

En los seis primeros ańos este proyecto arroja los siguientes saldos de tesorería:

| Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.975 | 95.950 | 141.846 | 187.742 | 233.638 | 279.534 |

Por lo tanto, este proyecto es/no es viable financieramente, siendo ésta condición necesaria y suficiente para que el proyecto se evalúe viable/no viable.

Otros indicadores relevantes de este proyecto son:

|  | Inicio | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficio - Inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recursos propios - Inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Margen bruto |  | 50,625.00 | 50,625.00 | 50,625.00 | 50,625.00 | 50,625.00 | 50,625.00 |

El objeto del plazo de recuperación o pay back es observar en que momento se ha recuperado el coste de inversión.

La inversión inicial se recupera durante el año:	1

Viabilidad...AMPLIACIÓN EXPLOTACIÓN PORCINA	3

El abajo firmante se compromete a responder de la veracidad de los datos expuestos en este documento, siendo estos vinculantes.

Fecha	 Firma:

DNI:

P. DE ACTUACIO N PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

DOCUMENTO Nº 5

OTROS DOCUMENTOS

P. DE ACTUACIO N PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

- DNI DEL PROMOTOR

- REFERENCIAS CATASTRALES

- ESCRITURA DE PROPIEDAD

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

REGISTRO ENTRADA: 1964 - 29/08/2019 08:21:47 en Ayuntamiento de Vélez Blanco - Pg. 61/66

P. DE ACTUACIO N  PARA LA AMPLIACION DE EXPLOTACION PORCINA

SITUACIÓN: PARAJE HOYA LOS SANCHEZ. 04839 TOPARES- VELEZ BLANCO (ALMERIA)

DOCUMENTO Nº 6

PLANOS

Avd. Andalucía, 87 Vélez Rubio, telf./fax 950 411314/ 950 614147

e-mail: proinvel@proinvel.es 04820 (Almería)

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Proyecto de Actuación para:

Ampliación de Explotación Porcina

EN PARAJE HOYA LOS SANCHEZ, S/N. 04830 VELEZ BLANCO (ALMERIA)

Plano de:	Plano Nº:

SITUACION Y EMPLAZAMIENTO	01

Juan Fran. Jimenez Fdez.

Ingeniero Técnico Agrícola Col. 714

Promotor:

DÑA. MARIA DEL CARMEN GARCIA RAMIREZ

Fecha:

JULIO 2019

Escala:

1:5.000

Exp.:

PROINVEL INGENIEROS, S.L.U. C/ AVDA. ANDALUCIA Nº 87 1º. 04820. VÉLEZ RUBIO - ALMERÍA. Tlf: 950 411314/ 658 81 25 77 Fax: 950 61 41 47. e-mail: ingenieria@proinvel.es

REGISTRO ENTRADA: 1964 - 29/08/2019 08:21:47 en Ayuntamiento de Vélez Blanco - Pg. 63/66

N

04098A04600001

04098A04500004

04098A04600006

04098A04600010

04098A04600011

04098A04500005

04098A04600008

04098A04600009

04098A04600007

04098A04600012

Nave 03 Explo. Ganadera

Instalación auxiliar

04098A04500016

04098A0450000074098A04500006

Nave 01 (Existente) Explo. Ganadera

Instalación auxiliar

04098A04600014

Nave 02 (Existente) Explo. Ganadera

04098A04500009

04098A04600013

Linde parcela Retranqueos Afecciones

Vallado Perimetral

04098A04500008

Edificaciones Existentes Naves Agropecuarias

Instalaciones Auxiliares (Balsas Almacenamiento)

30.25

0.65	1.50	1.00	1.50	1.00	1.50	1.00	1.50	1.00	1.50	1.00	1.50	1.00	1.50	1.00	1.50	1.00	1.50	1.00	1.50	1.00	1.50	1.00	1.50	0.60

2.44

3.04

3.04

LAZARETO

S. Bru 6.00 m²

S. Net 5.80 m²

CORRALINA

S. Bru 6.00 m²

S. Net 5.80 m²

LAZARETO

S. Bru 7.45 m²

S. Net 7.25 m²

CORRALINA

S. Bru 7.45 m²

S. Net 7.25 m²

CORRALINA

S. Bru 7.45 m²

S. Net 7.25 m²

CORRALINA

S. Bru 7.45 m²

S. Net 7.25 m²

CORRALINA

S. Bru 7.45 m²

S. Net 7.25 m²

CORRALINA

S. Bru 7.45 m²

S. Net 7.25 m²

CORRALINA

S. Bru 7.45 m²

S. Net 7.25 m²

CORRALINA

S. Bru 7.45 m²

S. Net 7.25 m²

CORRALINA

S. Bru 7.45 m²

S. Net 7.25 m²

CORRALINA

S. Bru 7.45 m²

S. Net 7.25 m²

CORRALINA

S. Bru 7.45 m²

S. Net 7.25 m²

CORRALINA

S. Bru 7.45 m²

S. Net 7.25 m²

CORRALINA

S. Bru 7.45 m²

S. Net 7.25 m²

CORRALINA

S. Bru 7.45 m²

S. Net 7.25 m²

LAZARETO

S. Bru 7.45 m²

S. Net 7.25 m²

CORRALINA

S. Bru 7.45 m²

S. Net 7.25 m²

LAZARETO

S. Bru 6.00 m²

S. Net 5.80 m²

LAZARETO

S. Bru 6.00 m²

S. Net 5.80 m²

2.45

3.04

3.04

3.04

3.04

2.44

SILOS DE PIENSO

CORRALINA

S. Bru 6.00 m²

S. Net 5.80 m²

LAZARETO

S. Bru 6.00 m²

S. Net 5.80 m²

2.44

CORRALINA

S. Bru 7.45 m²

S. Net 7.25 m²

LAZARETO

S. Bru 7.45 m²

S. Net 7.25 m²

3.04

CORRALINA

S. Bru 7.45 m²

S. Net 7.25 m²

CORRALINA

S. Bru 7.45 m²

S. Net 7.25 m²

3.04

CORRALINA

S. Bru 7.45 m²

S. Net 7.25 m²

CORRALINA

S. Bru 7.45 m²

S. Net 7.25 m²

CORRALINA

S. Bru 7.45 m²

S. Net 7.25 m²

CORRALINA

S. Bru 7.45 m²

S. Net 7.25 m²

CORRALINA

S. Bru 7.45 m²

S. Net 7.25 m²

CORRALINA

S. Bru 7.45 m²

S. Net 7.25 m²

CORRALINA

S. Bru 7.45 m²

S. Net 7.25 m²

CORRALINA

S. Bru 7.45 m²

S. Net 7.25 m²

CORRALINA

S. Bru 7.45 m²

S. Net 7.25 m²

CORRALINA

S. Bru 7.45 m²

S. Net 7.25 m²

3.04

CORRALINA

S. Bru 7.45 m²

S. Net 7.25 m²

LAZARETO

S. Bru 7.45 m²

S. Net 7.25 m²

3.04

CORRALINA

S. Bru 6.00 m²

S. Net 5.80 m²

LAZARETO

S. Bru 6.00 m²

S. Net 5.80 m²

2.44

5.00

Planta Nave 03 de la Explotación

COTAS Y SUPERFICIES

5.00

5.00

30.00

5.00

5.00

5.00

Alzados Frontales

Cubiertas

Alzados Laterales

N

04098A04600010

04098A04600008

04098A04600007

04098A04600009

04098A04600011

04098A04600012

Nave 03 Explo. Ganadera

Instalación auxiliar

Instalación auxiliar

Nave 01 (Existente) Explo. Ganadera

04098A04500006

Nave 02 (Existente) Explo. Ganadera

04098A04600013

Linde parcela Retranqueos Afecciones

Vallado Perimetral

Edificaciones de la Explotación

04098A04500009

CERCANO A LA ACTIVIDAD PROYECTADA, NO EXISTEN VIVIENDAS, PUNTOS DE CAPTACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, CENTROS PUBLICOS O INDUSTRIAS CLASIFICADAS. LA EDIFICACION MAS CERCANA A LA ACTIVIDAD SE TRATA DE DOS EDIFICACIONES DESTINADAS A ALMACENES AGRICOLAS. LA VIVIENDA MAS CERCANA SE UBICA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 300 METROS

LINEALES, Y SE TRATA DE UNA VIVIENDA RURAL AISLADA.

PLANO REALIZADO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ARTÍCULO 9.1.b DEL DECRETO 297/1995 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE CALIFICACION AMBIENTAL

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

23,11 dB (<50.00 dB)

LOCAL COLINDANTE "B"

22,89 dB (<50.00 dB)

LOCAL COLINDANTE "D"

Proyecto de Actuación para:

Ampliación de Explotación Porcina

EN PARAJE HOYA DE LOS SANCHEZ, S/N. 04830 VELEZ BLANCO (ALMERIA)

Plano de:	Plano Nº:

IDENTIFICACION DE FOCOS EMISORES Y RECEPTORES DE RUIDO.

NIVELES DE EMISION

Juan Fran. Jimenez Fdez.

Ingeniero Técnico Agrícola Col. 714

Promotor:

DÑA. MARIA DEL CARMEN GARCIA RAMIREZ

Fecha:

JULIO 2019

Escala:

1:1.000

Exp.:

PROINVEL INGENIEROS, S.L.U. C/ AVDA. ANDALUCIA Nº 87 1º. 04820. VÉLEZ RUBIO - ALMERÍA. Tlf: 950 411314/ 658 81 25 77 Fax: 950 61 41 47. e-mail: ingenieria@proinvel.es

# Text boxes

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

REGISTRO ENT

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

| Superficie del Terreno | 55.250 m² | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Longitud de la fachada | 30,25 m |  |
| Ancho de fachada | 12,30 m |  |
| Superficie construida | 2.385,49 m² |  |

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

REGISTRO ENTRADA: 1964 - 29/08/2019 08:21:47 en Ayuntamiento de Vélez Blanco - Pg. 53/66

DICTAMEN VIABILIDAD ECONÓMICA FINANCIERA

F. IMPRESIÓN:19/07/2019 PROYECTO: AMPLIACIÓN EXPLOTACIÓN PORCINA

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Firma del solicitante:

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

REGISTRO ENTRADA: 1964 - 29/08/2019 08:21:47 en Ayuntamiento de Vélez Blanco - Pg. 59/66

REGISTRO ENTRADA: 1964 - 29/08/2019 08:21:47 en Ayuntamiento de Vélez Blanco - Pg. 60/66

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

REGISTRO ENTRADA: 1964 - 29/08/2019 08:21:47 en Ayuntamiento de Vélez Blanco - Pg. 62/66

Situación. 1:10.000

N

Ubicación de la explotación

Emplazamiento Catastral

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Proyecto de Actuación para:

Plano de:

Plano Nº:

02

Exp.:

Ampliación de Explotación Porcina

EN PARAJE HOYA LOS SANCHEZ, S/N. 04830 VELEZ BLANCO (ALMERIA)

SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

Promotor:

DÑA. MARIA DEL CARMEN GARCIA RAMIREZ

Fecha:

JULIO 2019

Escala:

1:1.500

Juan Fran. Jimenez Fdez.

Ingeniero Técnico Agrícola Col. 714

PROINVEL INGENIEROS, S.L.U. C/ AVDA. ANDALUCIA Nº 87 1º. 04820. VÉLEZ RUBIO - ALMERÍA. Tlf: 950 411314/ 658 81 25 77 Fax: 950 61 41 47. e-mail: ingenieria@proinvel.es

MEMORIA DE CARPINTERIA

CARPINTERIA EXTERIOR ACERO

1.50

0.85

1.20

MALLA ANTIPAJARO

0.91

1.20

2.45

0.85

0.66

1.20

0.71

2.45

2.45

2.45

2.45

1.00

1.00

PANEL POLICARBONATO

GUIA PVC

6.03

2.20

PE1

V1

V2

VENTANA NAVE GUILLOTINA

VENTANA NAVE GUILLOTINA

PUERTA DE ACCESO ABATIBLE

ACERO Y PVC

4 UDS

2.45

12.30

1.25

24 UDS

8 UDS

Escala 1:50

12.05

1.20

2.45

0.85

0.71

1.20

0.66

2.45

0.90

2.45

2.45

2.45

2.45

2.45

304

28

11

7.25 m2

7.45 m2

0,65 m²/plaza

CEBO

ESTUDIO DE CAPACIDAD

6.02

PLANTA

USO

m²/Plaza

Sup. Bruta Corralinas

Sup. Neta Corralinas

PLAZAS CORRALINA

NUMERO CORRALINAS

PLAZAS

NAVE 03

CEBO

6.00 m2

8

3

- -

4

- -

5.75 m2

7.45 m2

0,65 m²/plaza

LAZARETO

24

5.80 m2

0,65 m²/plaza

2.45

- -

- -

5.80 m2

6.00 m2

0,65 m²/plaza

LAZARETO

2.168

208

EXPLOTACION EXISTENTE (Naves 01 y 02)

332

40

5

TOTAL NAVE 03

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

2.500

248

TOTAL GENERAL EXPLOTACION AMPLIADA

1.75

Plano Nº:

03

Exp.:

Promotor:

DÑA. MARIA DEL CARMEN GARCIA RAMIREZ

Fecha:

JULIO 2019

Escala:

1:75

Juan Fran. Jimenez Fdez.

Ingeniero Técnico Agrícola  Col. 714

PROINVEL INGENIEROS, S.L.U. C/ AVDA. ANDALUCIA Nº 87 1º. 04820. VÉLEZ RUBIO - ALMERÍA. Tlf: 950 411314/ 658 81 25 77 Fax: 950 61 41 47. e-mail: ingenieria@proinvel.es

SUPERFICIES

PLANTA

UTIL

CONSTRUIDA

NAVE 02

351,05 m2

372,08 m2

TOTAL GENERAL

351,05 m2

372,08 m2

3.20

Plano de:

NAVE 03 DE EXPLOTACION PORCINA DISTRIBUCION, COTAS Y SUPERFICIES CUBIERTAS, ALZADOS Y MEMO. CARPINT.

Ampliación de Explotación Porcina

EN PARAJE HOYA LOS SANCHEZ, S/N. 04830 VELEZ BLANCO (ALMERIA)

1.75

3.20

Proyecto de Actuación para:

Documento firmado electrónicamente según Ley 59/2003 en Ayuntamiento de Vélez Blanco . CVD: 4F62-4C4F-6638*3134-6648 verificable en su Oficina Virtual. Firmado por: JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ en fecha jue ago 29 08:21:43 +0200 2019.

Plano Nº:

04

Exp.:

Plano de:

CALIFICACION AMBIENTAL: DESCRIPCION DEL EDIFICIO. DISTANCIAS A VIVIENDAS, POZOS, CENTROS PUBLICOS, ETC

Ampliación de Explotación Porcina

EN PARAJE HOYA DE LOS SANCHEZ, S/N. 04830 VELEZ BLANCO (ALMERIA)

Proyecto de Actuación para:

Promotor:

DÑA. MARIA DEL CARMEN GARCIA RAMIREZ

Fecha:

JULIO 2019

Escala:

1:500

Juan Fran. Jimenez Fdez.

Ingeniero Técnico Agrícola  Col. 714

PROINVEL INGENIEROS, S.L.U. C/ AVDA. ANDALUCIA Nº 87 1º. 04820. VÉLEZ RUBIO - ALMERÍA. Tlf: 950 411314/ 658 81 25 77 Fax: 950 61 41 47. e-mail: ingenieria@proinvel.es

REGISTRO ENTRADA: 1964 - 29/08/2019 08:21:47 en Ayuntamiento de Vélez Blanco - Pg. 66/66

FOCO EMISOR DE RUIDO

FOCO EMISOR DE VIBRACIONES

FOCO EMISOR DE RUIDO

Y VIBRACIONES

FOCO RECEPTOR DE RUIDO

ESQUEMA VERTICAL DE USOS COLINDANTES Y PRINCIPALES FOCOS DE EMISION

18,36 dB (<50.00 dB)

LOCAL COLINDANTE "A"

LOCAL

19,41 dB (<50.00 dB)

LOCAL COLINDANTE "C"

27,96 dB (<50.00 dB) LOCAL SUPERIOR "LS"

LOCAL

N

Linde parcela Vallado Perimetral

Area de Afección (Radio 100 m)

Edificaciones Receptoras

05